ИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 24/2018

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ (БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2018-24)

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, број предмета VII-404-1/2018-24, Наручилац је, примио Захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :

I-у уторак 25.09.2018. у 12,36 часова

Питање 1:

Због преобимних Окончаних ситуација које се захтевају као један од доказа за пословни

капацитет да ли је довољно да се ископирају прве и последње стране истих оверене од

стране Наручиоца и Надзорног.

Питање 2:

У Обрасцу XIII о произвођачима материјала и опреме код АГ радова за позицију 05-01

(камена вуна) и за позицију 05-02 (стиродур) траже се и сертификати хигијенске

исправности. Како се код нас ови сертификати не издају молимо Вас да се овај захтев

елиминише.

Питање 3:

У Обрасцу XIII за позицију 11-2 тражи се вишеслојни паркет 24 мм са завршним слојем 8

мм. Поред свих наших напора да на тржишту пронађемо вишеслојни паркет тражних

карактеристика у томе нисмо успели. На тржишту постоји вишеслојни паркет д=22 мм са

завршним слојем 3,6 мм што задовољава тражени стандард ЕН 14904. Молимо Вас да

одобрите могућност да се понуди произвођач који постоји на тржишту.

II -у среду 26.09.2018. у 13,39 часова

Tenderskom dokumentacijom u delu sportskog parketa, pozicija predračuna 11-02, predvidjen je sportski višeslojni parket debljine 24mm koji poseduje habajući sloj od 8mm. Uvidom na internetu kao i prikupljenim ponudama od strane distributera sportskih parketa na našem tržištu ustanovili smo da ne postoji sportski parket sa ovim karakteristikama. Maksimalne debljine dostupnih sportskih parketa su 22mm sa maksimalnim habajućim slojem od 5,2mm.

- Zahtevate performanse  kao što su absorpcija šoka, odskok lopte i deformacija pri opterećenju su 3 od 5 faktora koji su potrebni da pod zadovoljava kako bi se ispunio standard EN 14904.

- Absorpcija šoka

- Odskok lopte

- Deformacija pri opterećenju

- Trenje

- Otpor na kotrljajući teret

Predlažemo da se tehnički opis izmeni tako da glasi da je potrebno da sportski pod bude minimalne debljine 22mm sa minimalnim habajućim slojem od 5,2mm i da sportski pod poseduje EN 14904 standard što ponuđač treba da dokumentuje uz ponudu, bez uslovljanja metode postavljanja poda; letvice+podloške+sundjerasta podloga( obzirom da svaki pod koji poseduje EN 14904 mora da zadovolji 5 glavnih performansi koje su potrebne kod ovih podova, a da pri tom postoje različite metode postavljanja; sa ili bez sundjerase podloge i dr.)

Na ovaj način osiguraće se da više renomiranih proizvođača sportskih parketa mogu da učestvuju i ponude svoje sportske podove kao i da krajnji korisnik dobije sportski pod koji je sertifikovan i standardizovan i koji garantuje kvalitet, dugotrajnost i bezbednost korisnika.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

I-1. Наручилац дозвољава достављање у понуди прве и последње странице Окончане ситуације са потписом свих учесника у пројекту уколико се на несумњив начин из приложених страна види предмет радова као И то да одговара траженом услову. Наручилац задржава право да се на његов захтев накнадно доставе комплетне ситуације.

I-2. Наручилац на основу питања заинтересованог лица мења Конкурсну документацију тако што у позицији 05-02 (Стиродур) брише речи „захтев хигијенске исправности који се односи на сертификат“.  .

I-3. Наручилац на основу питања заинтересованог лица мења Конкурсну документацију тако што се уместо вишеслојног паркета 24 мм одређује вишеслојни паркет 22 мм са хабајућим слојем 5,2 мм, и да поседује EN 14904 стандард, што понуђач треба да документује уз понуду.

II-1 Одговор на постављено питање је идентичан одговору под бројем I-3.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :

III -у четвртак 27.09.2018. у 13,55 часова

U Obrascu o proizvodjačima materijala i opreme, u delu vezanom za stavku 12-02 oblaganje fasadnih zidova listelama, predvidjena je:

Staklena mrežica težine od 210g/m2 , koja prema istraživanju koje smo sproveli kod dobavljača, ne postoji na tržištu, pa nije moguće dostaviti tehnički list odnosno sertifikat.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

- Наручилац на основу питања заинтересованог лица мења Конкурсну документацију тако што се уместо „Стаклена мрежица тежине од 210g/m2“ уписује „Стаклена мрежица тежине веће од 145g/m2“са одговарајућим техничким листовима“.

У осталом делу Конкурсна документација остаје нетзмењена.

Појашњење и измена конкурсне документације је објављена дана 28.09.2018. године порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Београд, 28.09.2018. године

Председник          Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић