ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у предмету јавне набавке радови- Фитнес паркови, број VII-404-1/2015-69

Комисија за јавну набавку дана 20.11.2015. године доноси следећу

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. у Одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

- Мења се тачка 3.8 ЦЕНА тако што се бришу речи „са ПДВ-ом. “ и гласи „Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а“. (страна 28. Конкурсне документације).

2. Мења се образац Структуре цене тако што се бришу два реда: „ОБРАЧУНАТИ ПДВ“ и „УКУПНО СА ПДВ“ (страна од 43. Конкурсне документације).

3. Мења се образац понуде тако што се бришу два реда У ОКВИРУ „Укупног износа понуде“ и то: „ПДВ“ и „Са ПДВ“ (страна 44. Конкурсне документације).

4. Мења се  члан 2 став 1. Модела уговора тако да гласи:

„Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ.“

Измена Конкурсне документације објављена је на Порталу Управе за јавне набавке и веб сајту Градске општине Нови Београд 20.11.2015. године.

Председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Китановић, с.р.

НАПОМЕНА: У НАСТАВКУ СЕ НАЛАЗИ КОРИГОВАН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И МОДЕЛ УГОВОРА

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA I POSTAVLJANJA FITNES OPREME ZA REKREACIJU GRAĐANA U BLOKU 37. IZMEĐU STAMBENIH OBJEKATA U ULICI MILUTINA MILANKOVIĆA BR. 150-160, BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA BR. 207-217 I OGRADE DEČIJEG VRTIĆA "LASTAVICA" (BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA BR. 186) |
| --- |
| Red. broj | OPIS RADOVA | jed. mere | Količina | Cena bez PDV | Ukupno bez PDV |
| A | ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| I/1 | Rušenje čvrstog zastora od betona i asfalta na mestu postavljanja novih fitnes rekvizita i na mestu formiranja novog košarkaškog terena i ostalim delovima predviđenim za rušenje, zajedno sa podlogom debljine do 20cm. Rušenje zastora izvesti pažljivo, zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m². - na mestu postavljanja novih fitnes rekvizita 376,20m2 -na mestu izrade novog košarkaškog terena 312.0m2 376,20+312= 688,20m2 | m2 | 688.20 |  |  |
| I/2 | Rušenje zastora od granitnih kocki na podlozi od peska, zajedno sa podlogom. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m². | m2 | 166 |  |  |
| I/3 | Uklanjanje starih i oštećenih fitnes rekvizita sa utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju do 15km. Obračun po komadu. - mali gol za fudbal 2kom, razboj 1kom., vratilo 1kom. | kom. | 4 |  |  |
| I/4 | Struganje sloja asfalta za 4cm sa utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju do 15km. Obračun po m2. - asfalt na postojećem terenu za mali fudbal | m2 | 496 |  |  |
| I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| II/1 | Mašinski iskop zemlje III kategorije za staze. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 - dokop za zastor od rastresitog šljunka u sloju od 20cm ispod fitnes rekvizita 81.85m2x 0,2= 16.37m3 -dokop ispod novoprojektovanog košarkaškog terena 224,53m2*0.04+15,47m2*0.24=12,69m3 -ispod novih betonskih zastora fitnesa i prostora za odmor sa šah stolovima (18.92+16.48)*0.2=7.08m3 16.37+12.69+7.08= 36.14m3 - 70% mašinski 36.14*0.7=25.29 | m3 | 25,29 |  |  |
| II/2 | Ručni iskop zemlje III kategorije za staze. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 - dokop za zastor od rastresitog šljunka u sloju od 20cm ispod fitnes rekvizita 81.85m2x 0,2= 16.37m3 -dokop ispod novoprojektovanog košarkaškog terena 224,53m2*0.04+15,47m2*0.24=12,69m3 -ispod novih betonskih zastora fitnesa i prostora za odmor sa šah stolovima (18.92+16.48)*0.2=7.08m3 16.37+12.69+7.08= 36.14m3 - 30% ručno 36.14*0.3=10.84 | m3 | 10,84 |  |  |
| II/3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje rekvizita i kanalske rovove sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 -temelji fitnes rekvizita 5.94+0.17+1.12+0.6=7.83m3 - iskop za ivičnjak oko fitnesa i košarkaškog terena 0.4*0.3*9.88+0.4*0.3*62.64=8.71m3 -temelji ograde visine 3m i 4m 1.5*0.6*0.7*19kom=11.97m 7.83+8.71+11.97=28.51m3 | m3 | 28,51 |  |  |
| II/4 | Planiranje i valjanje posteljice • ispod temelja fitnes rekvizita: 12.92 m2 • ispod košarkaškog terena: 240.0 m2 12.92+240+ = 252.92m2 | m2 | 252.92 |  |  |
| II/5 | Ručni iskop zemlje, III kategorije, za vodovodni i kanalizalioni šaht. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³ • iskop za vodomerni šaht: 3.33m3 • iskop za kanalizacioni šaht: 4.26m3 3.33+4.26 = 7.59m3 | m3 | 7,59 |  |  |
| II | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III/1 | Nabavka, transport i razastiranje šljunka u sloju debljina 10 cm, ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1 cm. • ispod košarkaškog terena: 240.0 m2 • ispod temelja ograda: 17.1m2 • ispod podnih ploča šahtova: 4.2m2 (240+17.1+4.2)*0.1m= 26.13m3 | m3 | 26,13 |  |  |
| III/2 | Nabavka materijala, transport i izrada sloja od mršavog betona MB20, debljine sloja 10cm, kao podloge temelja fitnes rekvizita. | m3 | 2,40 |  |  |
| III/3 | Nabavka materijala, transport i izrada podloge od armiranog betona, kao podloge za završni sloj asfalta na košarkaškom terenu,preko prethodno pripremljene podloge od šljunka. Debljina betonske podloge je 10cm, MB 30, armirana armaturnom mrežom Q131. U cenu uracunati sav materijal, transport i rad. Obračun po m3 240m2 x 0.1m=24.0m3 | m3 | 24,00 |  |  |
| III/4 | Nabavka, transport i izrada zastora od sitnozrnog asfalt betona AB 8, debljine 4cm preko betonske podloge. U cenu obračunati sav materijal, transport, alat i rad. Zastor od sitnozrnog asfalt betona izvesti na postojećem terenu za mali fudbal i košarkaškom terenu. Obračun po m2. 240m2 + 496m2=736 m2 | m2 | 736,00 |  |  |
| III/5 | Nabavka, transport i izrada zastora od cepane granitne kocke dimenzija 10x10x10 cm, na podlozi od peska debljine 5cm. U cenu uračunati i podlogu od peska kao i zalivanje spojnica peskom. Obračun po m2. | m2 | 165,39 |  |  |
| III/6 | Izrada šahta za vodomer, od armiranog betona MB 25, debljine zidova 20 cm. Unutrašnjih dimenzija 1m x 1.2m x 1.7m. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela, kao i laki poklopac šahta sa nosačima poklopca. Obračun po m3. | m3 | 1,78 |  |  |
| III/7 | Izrada armirano betonskog kanalizacioog šahta, betonom marke MB 25, debljine zidova 20 cm.Dimenzija 1m x 1m x 1.7m Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanje okvira poklopca. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela kao i laki poklopac šahta sa nosačima poklopca. Obračun po m3. | m3 | 1,40 |  |  |
| III | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |
| IV | PODLOGE |  |  |  |  |
| IV/1 | ZASTOR OD ŠLJUNKA d=40 cm Nabavka, transport i ugradnja podloge od šljunka za fitnes rekvizite vratilo (4), vratilo (8) i fitnes poligon (veći). Šljunak treba da bude granulacije od 2-8 mm, bez čestica mulja i gline. 0,40m*81,85m2=32.74 m3 | m3 | 32,74 |  |  |
| IV | UKUPNO PODLOGE |  |  |
| V | OPREMA |  |  |  |  |
| V/1 | Nabavka transport i montaža četvorougaone betonske đubrijere dim. 44x44cm, h=67 cm, sa uloškom od pocinkovanoig lima Ø32 cm. Obračun po komadu. | kom. | 8 |  |  |
| V/2 | Nabavka materijala, alata i obeležavanje sportskog terena za košarku. Obračun paušalan. | pau. | 1 |  |  |
| V/3 | Nabavka materijala i obeležavanje sportskog terena za mali fudbal. Teren treba iscrtati belom bojom. Dimenzije terena su 29,67х17,38 m Obračun paušalan. | pau. | 1 |  |  |
| V/4 | Izrada, transport i ugradnja kompletne kostrukcije koša sa tablom i mrežicom i obručem. Mrežica za obruč je od kanapa. Skica koša data je na strani 9 Konkursne dokumentacije. Košarkaška konstrukcija je čelična plastificirana. Profil čelika ф 2" odnosno 60 mm. Košarkaska tabla je od drveta-blažujka u 3 sloja (3*18 mm), presvučena PVC filmom. Fiksni obruč. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/5 | Izrada, transport i ugradnja kompletne kostrukcije gola za mali fudbal sa mrežom. Skica gola za mali fudbal data je na strani 10 Konkursne dokumentacije. Golovi za mali fudbal prema detalju 120/80cm, čelični cevasti profil ф33,50mm. Obračun po komadu. | kom. | 2 |  |  |
| V/6 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "minifitnes- izi glajder, tvist sedeći, sedeći legpres" (skica br. 12), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/7 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "steper"(skica br. 11), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/8 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "motalica" (skica br. 10), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/9 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "hipertenzija (donji deo leđa)" (skica br. 1), u betonskom temelju. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom, kao i sav neophodan materijal i rad. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/10 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "trbušnjaci" (skica br. 2), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/11 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "vratilo, trbušnjaci, razboj" (skica br. 3), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/12 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "vratilo" (skica br.4), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/13 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "sklekovi" (skica br. 5), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/14 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "minifitnes (vratilo, trbušnjaci, hiperekstenzija)" (skica br. 9), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/15 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "minifitnes (tvist)" (skica br. 7), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/16 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "vratilo” (skica br. 8), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/17 | Izrada, transport i ugradnja fitnes rekvizita "fitnes poligon veći" (skica br. 6), u betonskom temelju, kao i sav neophodan materijal i rad. U poziciju obračunati i AB temelj sa armaturom. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  |  |
| V/18 | Izrada i postavljanje zaštitne ograde oko sportskih terena visine 3m od čeličnih profila i flahova sa ispunom od grifovane žice. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Ogradu postaviti na mestima označenim u projektu. Obračun po m1 | m1. | 16 |  |  |
| V/19 | Izrada i postavljanje zaštitne ograde oko sportskih terena visine 4m od čeličnih profila i flahova sa ispunom od grifovane žice. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Ogradu postaviti na mestima označenim u projektu. Obračun po m1 | m1. | 18 |  |  |
| V/20 | Nabavka, transport i ugradnja drvenih sedišta na tribinama kod fudbalskog terena. Pozicijom obuhvatiti 4 hrastove lajsne dimenzija 8 x 4cm sa potkonstrukcijom od čeličnih profila, kao i sav neophodan materijal, transport rad i završnu obradu drveta i potkonstrukcije kao i ankerisanje u betonsku podlogu. Obračun po m1 30 x 3 =90m1 | m1. | 90 |  |  |
| V | UKUPNO OPREMA |  |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| VI/1 | Nabavka materijala, transport i postavljanje javne česme. Pozicijom obuhvatiti sve neophodne radove na postavljanju javne česme, sa svom neophodnom opremom i instalacijama. Obračun paušalan. | pau. | 1,00 |  |  |
| VI/2 | Završno čišćenje gradilišta, sa čišćenjem postojećih zastora od obrasle trave i nanesene zemlje. Obračun po m2 | m2 | 5.000,00 |  |  |
| VI | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |
| A | UKUPNO ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI (I+II+III+IV+V+VI) |  |  |
| B | RADOVI OZELENJAVANJA |
| VII | OZELENJAVANJE |  |  |  |  |
| VII/1 | Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smeše. Obračun po m2. | m2 | 588,43 |  |  |
| VII/2 | Sadnja kontejnerskog zimzelenog žbunja 3 kom/m2 Evonymus Fortunei Emerald visine 20cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport, pripremu za sadnju i sadnju. P=44,86 m2 | kom | 225 |  |  |
| B | UKUPNO RADOVI OZELENJAVANJA |  |  |
|  | REKAPITULACIJA STRUKTURE CENA |
|  | UKUPNO A+B BEZ PDV |  |  |  |  |

Одговорно лице понуђача

Датум _____________                                                                                                                   ____________________________

8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  у предмету јавне набавке радова– Фитнес паркови, број VII-404-1/2015-69 дајемо понуду број _______________  од _______________ којом се обавезујемо да квалитетно изведемо радове који су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

| Понуду даје понуђач (Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра) |  |
| --- | --- |
| Понуђач наступа на следећи начин | а) самостално б) са подизвођачем (број подизвођача ________) в) заједничка понуда (број учесника ________) |
| Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или подизвођачима |  |
| Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности набавке: (који не може бити већи од 50%) (Навести проценат од укупне вредности јавне набавке које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава) | ________% |
| Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: (Навести део набавке које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава) |  |
| Заједничку понуду подноси група понуђача: (уколико се подноси заједничка понуда): |  |
| Укупан износ понуде (из обрасца Структура цене) | Без ПДВ |  |
| Рок извођења радова (максимум 20 календарских дана) | _______ календарских дана |
| Опција важења понуде (не може бити краћа од 60 дана) |  |
| Гарантни рок за изведене радове и опрему (минимум 24 месеца) | _______ месеца |

У _______________, дана _______________

Одговорно лице понуђача

______________________

9.     МОДЕЛ УГОВОРА

Упутство за попуњавање: Уговор се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

У  Г  О  В  О  Р

о јавној набавци радова – фитнес парк

Закључен између:

1. Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Нови Београд, матични број: 17331132, ПИБ: 101666851, коју заступа Александар Шапић, председник (у даљем тексту: наручилац)

и

2. _______________________________________, са седиштем у _______________, улица ________________________, ПИБ ________________, матични број _________________, текући рачун_________________________, код банке __________________________________, које заступа _______________________________, директор (у даљем тексту: добављач)

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке радова – фитнес паркови, број VII-404-1/2015-69, извршио прикупљање понуда за јавну набавку и да је добављач доставио понуду број ____________ од _______________ 2015. године.

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова - фитнес парк на локацији у Блоку 37. између стамбених објеката у улици Милутина Миланковића бр. 150-160, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 207-217 и ограде Дечијег вртића "Ластавица" (Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 186) (у даљем тексту: радови).

Добављач ће радове извести својим материјалом, средствима рада и радном снагом, у складу са усвојеном понудом добављача, а према техничкој документацији, односно предмеру радова, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће атесте и гаранције.

Члан 2.

Уговорена цена износи _____________________ динара без обрачунатог ПДВа .

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси добављач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

Члан 3.

Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање понуђача, са печатом понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење да се меница може попунити у износу од 10% од динарске вредности уговора (без ПДВ), за добро и квалитетно испуњење уговорне обавезе.

Понуђач је у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, дужан да уз одговарајућу меницу достави и:

- Менично овлашћење прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;

- Фотокопију Картона депонованих потписа

- Фотокопију извода из Регистра привредних друштава - Агенције за привредне регистре

- Фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

- Фотокопију Захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорне обавезе у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница као гаранција за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 2. овог Уговора врши у року до 45 дана по достављању привремених ситуација и окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о квантитативном и квалитативном пријему радова и пријема фактуре.

Подношење средства обезбеђења из члана 6. овог Уговора представља услов за плаћање по окончаној ситуацији.

Добављач доставља фактуре наручиоцу путем поште или предајом на шалтеру 4 у згради Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, са обавезном назнаком „Фактура у предмету ЈН VII-404-1/2015-69“.

Члан 5.

Добављач је дужан да уговорене радове изведе за __________ (максимум 20) календарских дана од дана увођења у посао.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Члан 6.

Добављач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести наручиоца.

Након изведених радова врши се квантитативна и квалитативна примопредаја, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.

Записник потписан од стране представника добављача, наручиоца и надзорног органа представља основ за плаћање уговорене цене.

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу, добављач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.

Добављач је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова наручиоцу поднесе бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату вредност.

Члан 7.

Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих радова, добављач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу коју благовремено оверава надзорни орган и представник добављача.

Добављач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта наручиоца.

Извођење додатних, накнадних као и непредвиђених радова по потреби ће се анексом уговора регулисати.

Члан 8.

Добављач је дужан:

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања извођења радова,

- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,

- да омогући наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

- да по завршетку радова, простор који је био предмет извођења радова, о свом трошку очисти, уреди и преда на даље коришћење наручиоцу.

Добављач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност.

Члан 9.

У случају да добављач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан је да на име уговорне казне плати наручиоцу 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем прве наредне ситуације за изведене радове, испостављене од стране добављача наручиоцу.

Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, наручилац је овлашћен да реализује средство обезбеђења за добро извршење посла предвиђено чланом 3. овог Уговора.

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

Члан 10.

Гаранција за квалитет изведених радова је _________ месеци.

Гарантни рок из претходног става почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Добављач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, добављач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац има право да те недостатке отклони на рачун добављача или, уколико је то повољније за њега, реализује средство обезбеђења из члана 6. овог Уговора.

Уколико средство обезбеђења буде реализовано на начин наведен у претходном ставу, добављач је дужан да наручиоцу преда ново средство обезбеђења, умањено за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализовано.

Члан 11.

Полазећи од предмета овог Уговора, добављач је сагласан да наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом добављача.

Такође, добављач прихвата да наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да добављач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

Накнаду штете наручилац ће извршити умањењем потраживања која добављач стекне према наручиоцу по основу овог Уговора, а ако је штета већа од потраживања добављача, онда ће у судском поступку тражити накнаду штете.

Члан 12.

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, добављач и наручилац утврђују надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 13.

Под даном закључења уговора подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 4 (четири) примерка, а добављач 2 (два) примерка.

Добављач                                                                      Наручилац

______________________ 			       Градска општина Нови Београд

______________________                                           __________________________

Александар Шапић, председник

# Text boxes

М.П.

М.П.