ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 12/2017

И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА ДОБРА – ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА-РАЗНИ АЛАТИ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2017-12)

У предмету јавне набавке добра – Помоћ интерно расељеним лицима - разним алати, за потребе Градске општине Нови Београд, број предмета VII-404-1/2017-12, Наручилац je дана 07.03, 08.03 и 09.03.2017. године примио захтеве за појашњење и измену Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ:

„ Поштовани,

у вези ЈН VII-404-1/2017-12 Помоћ интерно расељеним лицима - разним алати, интересује нас следеће:

1. Ставка 32 – EINHELL нема у понуди Пнеуматски чекић за ексере, па Вас молим за прецизнији назив и опис траженог артикла.

2. Ставка 34 - BT-DH 1600W није пнеуматска бушилица већ чекић за разбијање. Молим Вас да извршите исправку како бисмо знали тачно шта се тражи.

3. Ставка 46 – Жица за CO2 0,8 mm- када напишете количина 1 ком да ли се мисли на паковање од 5 или 15 кг.

4. Ставка 46 – Милтиметар није ознаке MY9F већ MY99. Молим Вас да потврдите да лије тако јер ако већ препишете спецификацију комплетног уређаја напишите и правилан назив као и произвођач.“

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

На основу горе наведених захтева за појашњењем, Наручилац мења конкурсну документацију и то:

- Мења се Тахничка спецификација на страни 8 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 32 мења назив у реду Добро и у реду Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Pneumatski zabijač eksera AF505 MAKITA или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Pneumatska heftalica za glavaste eksere od 15 - 50 mm Mašina s jednostavnim rukovanjem dobro izbalansirana Okidač alata deblokira samo kada je mašina postavljena u radni položaj Dubina zabijanja podesava se preko točkića za podešavanje Kanali ventila usmeravaju izduvni vazduh izvan domašaja rukovaoca Neklizajuća ručica pneumatske heftalice sa umetnom gumenom oblogom Radni pritisak vazduha 4 - 8 bar Kapacitet magacina 100 Dužina eksera 15 - 50 mm Debljina žice 18 Ga Dimenzije (DxŠxV) 260 x 64 x 237 mm Težina prema EPTA –i 1,45 kg Zaštitni odbojnici , Kontrola dubine | ком | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 34 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 32 мења назив у реду 1. Назив  добра и у реду 2. Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Pneumatski zabijač eksera AF505 MAKITA или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Pneumatska heftalica za glavaste eksere od 15 - 50 mm Mašina s jednostavnim rukovanjem dobro izbalansirana Okidač alata deblokira samo kada je mašina postavljena u radni položaj Dubina zabijanja podesava se preko točkića za podešavanje Kanali ventila usmeravaju izduvni vazduh izvan domašaja rukovaoca Neklizajuća ručica pneumatske heftalice sa umetnom gumenom oblogom Radni pritisak vazduha 4 - 8 bar Kapacitet magacina 100 Dužina eksera 15 - 50 mm Debljina žice 18 Ga Dimenzije (DxŠxV) 260 x 64 x 237 mm Težina prema EPTA –i 1,45 kg Zaštitni odbojnici , Kontrola dubine | ком | 1 |  |  |  |  |

- Мења се Тахничка спецификација на страни 9 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 34 мења назив у реду Добро и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Čekić za razbijanje BT-DH 1600W EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ~ 50 Hz Snaga 1600 w Broj udaraca 1500 min -1 Snaga udarca 43 J. Težina proizvoda 14,7 kg | ком | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 35 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 34 мења назив у реду 1. Назив  добра и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Čekić za razbijanje BT-DH 1600W EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ~ 50 Hz Snaga 1600 w Broj udaraca 1500 min -1 Snaga udarca 43 J. Težina proizvoda 14,7 kg | ком | 1 |  |  |  |  |

- Мења се Тахничка спецификација на страни 11 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 46 мења назив у реду Добро и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Žica za CO2 o,8 mm, 5 kg | / | ком | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 39 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 46 мења назив у реду 1. Назив  добра и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Žica za CO2 o,8 mm, 5 kg | / | ком | 1 |  |  |  |  |

- Мења се Тахничка спецификација на страни 13 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 57 мења назив у реду Добро и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | MULTIMETAR DIGITALNI MY99 | Funkcije: · DCV 400m-4-40-400-1000V · ACV 400-4-40-400-750V · DCA 400ч-4м-40м-200м-10А · АCA 400ч-4м-40м-200м-10А · OHM 400-4K-40K-400K-4M-40M oma · CAP 4n-40n-400n-4ч F-200 ч F FREQ 40-400-4000-40K-400K-4M-30MHz Diode Check 2.8V/1mA · hFE Vce 3V,1b 10 ч Dimenzije i težina: 189x91x31.5mm/487g | ком | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 41 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 57 мења назив у реду 1. Назив  добра и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | MULTIMETAR DIGITALNI MY99 | Funkcije: · DCV 400m-4-40-400-1000V · ACV 400-4-40-400-750V · DCA 400ч-4м-40м-200м-10А · АCA 400ч-4м-40м-200м-10А · OHM 400-4K-40K-400K-4M-40M oma · CAP 4n-40n-400n-4ч F-200 ч F FREQ 40-400-4000-40K-400K-4M-30MHz Diode Check 2.8V/1mA · hFE Vce 3V,1b 10 ч Dimenzije i težina: 189x91x31.5mm/487g | ком | 1 |  |  |  |  |

ПИТАЊЕ:

„ Поштовани,

у вези ЈН VII-404-1/2017-12 Помоћ интерно расељеним лицима - разним алати, интересује нас следеће:

Када наводите сетове алата види се из самог назива да циљате на одређене сетове, па Вас молимо да наведете и тачан назив тог сета и произвођача, јер је неозбиљно нагађати шта сте мислили а уз те ставке не стоји „или одговарајуће“.

Нпр. Ставка 8 – Сет за алат профи 71 комад- постоји такав Браварски сет, али нисте нагласили да ли на тај мислите или неки други. Исто тако и ставке 10 и 11 када наведете тачан број комада у сету, допишите и чији је сет. Ставка 71. Наведете да је реч о сету 29 ком, али не и произвођача, а опет тачно знате садржај. Одмах ставите да је то BACHO S290...итд.“

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

На основу горе наведених захтева за појашњењем, Наручилац мења конкурсну документацију и то:

- Мења се Тахничка спецификација на страни 5 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 8 мења назив у реду Добро и у реду Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Set alata od 71 kom MAKITA D 47145-6 или одговарајуће ______________ (уписати назив) | / burgije za beton: 4 - 8, 10 mm 6 kom. burgije za drvo: 4, 5, 6, 8, 10 mm 5 kom. pljosnati umetak: 16, 22, 32 mm 3 kom. burgija: 1.5 - 6.5 mm (uvećava se za 0.5 mm) 11 kom. metar 3 m šablon za merenje prečnika 1 - 10 mm upuštač 50mm umeci: 10kom.:(PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,T20,T25 25mm 24kom.:(PH0,2xPH1,2xPH2,PH3,PZ0,2xPZ1,2xPZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,7,T10,T15,T20,T25,T40 šestougaoni umeci:3-6mm magnetni držač umetka | сет | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 29 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 8 мења назив у реду 1. Назив  добра и  у реду 2. Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Set alata od 71 kom MAKITA D 47145-6 или одговарајуће ______________ (уписати назив) | burgije za beton: 4 - 8, 10 mm 6 kom. burgije za drvo: 4, 5, 6, 8, 10 mm 5 kom. pljosnati umetak: 16, 22, 32 mm 3 kom. burgija: 1.5 - 6.5 mm (uvećava se za 0.5 mm) 11 kom. metar 3 m šablon za merenje prečnika 1 - 10 mm upuštač 50mm umeci: 10kom.:(PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,T20,T25 25mm 24kom.:(PH0,2xPH1,2xPH2,PH3,PZ0,2xPZ1,2xPZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,7,T10,T15,T20,T25,T40 šestougaoni umeci:3-6mm magnetni držač umetka | сет | 1 |  |  |  |  |

- Мења се Тахничка спецификација на страни 5 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 10 мења назив у реду Добро и  у реду Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Set E TORX Gedore 1/2“ i 3/8“, 12 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | 3/8“ E4, E5, E7, E8, E11 1/2“ E10, E 12, E14, E 16, E 18, E 20 | сет | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 30 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 10 мења назив у реду 1. Назив  добра и у реду 2. Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Set E TORX Gedore 1/2“ i 3/8“, 12 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | 3/8“ E4, E5, E7, E8, E11 1/2“ E10, E 12, E14, E 16, E 18, E 20 | сет | 1 |  |  |  |  |

- Мења се Тахничка спецификација на страни 5 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 11 мења назив у реду Добро и у реду  Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Set Gedore 1/4“ VIGOR, 23 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Set Gedore 1/4“, 23 komada | сет | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 30 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 11 мења назив у реду 1. Назив  добра и у реду 2. Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Set Gedore 1/4“ VIGOR, 23 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Set Gedore 1/4“, 23 komada | сет | 1 |  |  |  |  |

- Мења се Тахничка спецификација на страни 15 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 71 мења назив у реду Добро и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | NASADNI KLJUČ ¼ 29 kom BACHO S290 или одговарајуће _______________________ (уписати назив) | Visokolegirani čelik, mat završna obrada Kutija: High Density Polythene (HDPE) ISO 1174 DIN 3120 Težina 1300g 12 kom 1/4” nasadni ključevi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 kom 1/4” račna, 60 zuba/6° ugao 3 kom 1/4” nasadni ključ krst: PH 1, 2, 3 3 kom 1/4” nasadni ključ ravni: 4, 5.5, 7 mm 5 kom 1/4” nasadni ključ inbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm 1 kom 1/4” nastavak 50 mm 2” 1 kom 1/4” nastavak 150 mm/6” 1 kom 1/4” T -ručica 100 mm/4” 1 kom 1/4” zglobni nastavak 1 kom 1/4” ravna ručica sa 2-komponentnom drškom 2 kom kutijica za sitan pribor u poklopcu kutije | сет | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 45 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 71 мења назив у реду 1. Назив  добра и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | NASADNI KLJUČ ¼ 29 kom BACHO S290 или одговарајуће __________________ (уписати назив) | Visokolegirani čelik, mat završna obrada Kutija: High Density Polythene (HDPE) ISO 1174 DIN 3120 Težina 1300g 12 kom 1/4” nasadni ključevi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 kom 1/4” račna, 60 zuba/6° ugao 3 kom 1/4” nasadni ključ krst: PH 1, 2, 3 3 kom 1/4” nasadni ključ ravni: 4, 5.5, 7 mm 5 kom 1/4” nasadni ključ inbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm 1 kom 1/4” nastavak 50 mm 2” 1 kom 1/4” nastavak 150 mm/6” 1 kom 1/4” T -ručica 100 mm/4” 1 kom 1/4” zglobni nastavak 1 kom 1/4” ravna ručica sa 2-komponentnom drškom 2 kom kutijica za sitan pribor u poklopcu kutije | сет | 1 |  |  |  |  |

ПИТАЊЕ:

„ Поштовани,

молио би да нам одговорите и појасните неке артикле:

1. Ставка 8 - Сет за алат профи 71 комад. Шта садржи тај сет и за коју намену је намењен описно?

2. Ставка 10 - сет   3/8“,  12 ком. О којим димензијама се ради, детаљни опис?

3. Ставка 11 - сет   1/4“,  28 ком. . О којим димензијама се ради, детаљни опис?

4. Ставка 18 – Одвијач пнеуматски ударни 11 делова. Који су делови и да ли је кофер неопходно испоручити?

5. Ставка 20- Гедоре 99 ком. О којим димензијама се ради, детаљни опис?“

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Добро под редним бројем 18 неопходно је да има све карактеристике наведене у Техничкој спецификацији, укључујући и кофер.

На основу горе наведених захтева за појашњењем, Наручилац мења конкурсну документацију и то:

- Мења се Тахничка спецификација на страни 5 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 20 мења назив у реду Добро и  у реду Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ključevi Gedore Set 10-32, 94 komada GEKO или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Gedore 1 /2 " : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm . gedore duboko 1 / 2 " : 14; 15; 17; 19 mm . Gedore za svećice 1 / 2 ": 16, 21 mm gedore 1 /4 " : 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm . gedore duboko 1 / 4 " : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm . gedore 1 /4" sa bitova : Toreks (T8; T10; T15; T20; T25; T30) Imbus (3; 4,5; 6 mm) PZ 1; 2. PH 1; 2. Ravne (4; 5,5; 7 mm) Bitova Imbus (6; 8; 10; 12; 14 mm) PH (3; 4. ) PZ (3; 4. ) Ravne (8; 10; 12 mm) Toreks (T40; T45; T50; T55. ) Strafčider za utičnice i bitove 1 /2" Adapter za bitove 1 /2" Krčkalica 1 /2" Krčkalica 1 /4" Produzetak 1 /2" (1x125 mm; 1x250 mm Produzetak 1 /4" (1x50 mm; 1x100 mm Zakrivljeni Produzetak 1 /4" 150 mm Grommet 1 /2" Produzetak 1 /4" tip T Zglob 1 /2" i 1 /4" Imbus tip L (1,5; 2; 3 mm) | сет | 1 |

- Мења се ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  на страни 31 Конкурсне документације тако што се код добра под редним бројем 20 мења назив у реду 1. Назив  добра и у реду 2. Карактеристике и гласи:

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ključevi Gedore Set 10-32, 94 komada GEKO или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Gedore 1 /2 " : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm . gedore duboko 1 / 2 " : 14; 15; 17; 19 mm . Gedore za svećice 1 / 2 ": 16, 21 mm gedore 1 /4 " : 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm . gedore duboko 1 / 4 " : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm . gedore 1 /4" sa bitova : Toreks (T8; T10; T15; T20; T25; T30) Imbus (3; 4,5; 6 mm) PZ 1; 2. PH 1; 2. Ravne (4; 5,5; 7 mm) Bitova Imbus (6; 8; 10; 12; 14 mm) PH (3; 4. ) PZ (3; 4. ) Ravne (8; 10; 12 mm) Toreks (T40; T45; T50; T55. ) Strafčider za utičnice i bitove 1 /2" Adapter za bitove 1 /2" Krčkalica 1 /2" Krčkalica 1 /4" Produzetak 1 /2" (1x125 mm; 1x250 mm Produzetak 1 /4" (1x50 mm; 1x100 mm Zakrivljeni Produzetak 1 /4" 150 mm Grommet 1 /2" Produzetak 1 /4" tip T Zglob 1 /2" i 1 /4" Imbus tip L (1,5; 2; 3 mm) | сет | 1 |  |  |  |  |

У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмељена.

Измена Конкурсне документације објављена је на Порталу Управе за јавне набавке и веб сајту Градске општине Нови Београд 10.03.2017. године

Нови рок за подношење понуда је 14.03.2017. до 10:00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити истог дана са почетком у 11:00 часова у сали 3 Градске општине Нови Београд.

Председник

Комисије за јавну набавку

Зорица Брадоњић, с.р.

Напомена: У наставку документа налазе се измењена Техничка спецификација и ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Ред. бр. | Добро | Карактеристике | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моторни култиватор Villager VMM 1918 R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Motor: Briggs and Stratton 675 Serija Zapremina motora: 190 cm³ Pogonsko gorivo: bezolovni benzin Rotacioni kultivator sa ručicom Radna širina: 87 cm Dužina čeone kosačice: 150 cm Raspon točkova: 43 cm Brzina košenja: napred 2.2 km/h, u rikverc 1.1 km/h Širina obrade: 50 cm Maksimalna dužina sa kultivatorom: 140 cm Broj obrtaja vratila motike: 275 o/min Masa: 78 kg | ком | 1 |
| 2. | Плуг за орање за моторни култиватор VMM1918R Намењен за надоградњу вишенаменског култиватора Villager VMM 1918 R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | ком | 1 |
| 3. | Фреза за моторни култиватор VMM1918R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Širina obrade(mm): 500 Raspon točkova(mm): 430 Broj obrtaja motike (o/min): 275 | ком | 1 |
| 4. | Чеона коса за моторни култиватор VMM1918R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Čeona kosa za VMM 1918 R Širina košenja: 87 cm Dužina kosačice: 150 cm Brzina obrade: napred 2.2 km/h, rikverc R: 1.1 km | ком | 1 |
| 5. | Cirkular stoni TC-TS 2025 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | 2 u 1 podešenje reznog lista (visina, kut 0° -45° ) Produženje radnog stola za široke radne materijale Zaštita reznog lista s usisnim crijevom Paralelni graničnik s ekscentričnom stezaljkom Poprečni graničnik s regulacijom kuta (+/- 60° ) Kučište s usisnim adapterom za čisto radno mjesto Uključeni zaštitni okviri noga za stabilnost stola Držač kabla Držač uključenog alata Precizni rezni list obložen karbidom Držač materijala Karakteristike: Snaga 1800 W Broj okretaja 5000 min^-1 Broj zubaca reznog lista 24 kom Nagib reznog lista 45 ° Maks. visina reza na 45° 48 mm Maks. visina reza na 90° 85 mm Podešenje visine kontinuirano 0-85 mm Promjer usisnog adaptera 36 mm Radna visina 830 mm Napon 220-240 V ¦ 50 Hz Maks. snaga (S6 ¦ S6%) 2000 W ¦ 25 % Rezni list Ø250 x ø30 mm Veličina radnog stola 640 x 487 mm Produžetak stola lijevo 640 x 200 mm Produžetak stola desno 640 x 200 mm Neto težina 20.2 kg | ком | 1 |
| 6. | Testera prekopna potezna TH-SM 2131 DUAL EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj obrtaja no 5,000 min-1 Snaga 1,800 W S2 5 min / 1,500 W S1 TCT rezni list / zubi Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z Maks. rez 90° / 45° 310 x 62 mm / 210 x 62 mm Maks. rez 2 x 45° levo 210 x 36 mm / desno 210 x 20 mm Težina proizvoda 10.5 kg Maks. krajnji rez. 310 mm | ком | 1 |
| 7. | Bušilica stubna SB71 401 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj obrtaja 580 – 2,650 min-1 (5 st.) Snaga 350 W Podesiv radni sto -45° do +45° Okvir stezne glave B16 Dubina prihvata 104 mm Prihvat stezne glave Ø 1.5 -13 mm Maks. dubina bušenja 50 mm Težina 18.0 kg | ком | 1 |
| 8. | Set alata od 71 kom MAKITA D 47145-6 или одговарајуће ______________ (уписати назив) | / burgije za beton: 4 - 8, 10 mm 6 kom. burgije za drvo: 4, 5, 6, 8, 10 mm 5 kom. pljosnati umetak: 16, 22, 32 mm 3 kom. burgija: 1.5 - 6.5 mm (uvećava se za 0.5 mm) 11 kom. metar 3 m šablon za merenje prečnika 1 - 10 mm upuštač 50mm umeci: 10kom.:(PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,T20,T25 25mm 24kom.:(PH0,2xPH1,2xPH2,PH3,PZ0,2xPZ1,2xPZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,7,T10,T15,T20,T25,T40 šestougaoni umeci:3-6mm magnetni držač umetka | сет | 1 |
| 9. | Rende PHO 1500 BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 550 W Dubina skidanja strugotine 0-1,5 mm Dubina žleba 0-8,0 mm Širina rendisanja 82 mm Broj obrtaja u praznom hodu 19.500 min-1 Težina 2,6 kg Obim isporuke: Reverzioni nož za rendanje | ком | 1 |
| 10. | Set E TORX Gedore 1/2“ i 3/8“, 12 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | 3/8“ E4, E5, E7, E8, E11 1/2“ E10, E 12, E14, E 16, E 18, E 20 | сет | 1 |
| 11. | Set Gedore 1/4“ VIGOR, 23 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Set Gedore 1/4“, 23 komada | сет | 1 |
| 12. | Heftalica PTK 14 EDT BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Spajalica 6 – 14 mm, ekseri 14 mm. Udarci 30 min-1, 11,4 Težina mašine 1,1 kg | ком | 1 |
| 13. | Ćekić gumeni 700gr | / | ком | 1 |
| 14. | Odvijaći set 9 kom | / | сет | 1 |
| 15. | Brusilica stona TH-BG 150 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Stona brusilica sa dva brusna kamena (K36 i K60) Zaštita od varnica sa velikim zaštitnim staklima Prilagodljivi radni položaji Stranično zatvorene zaštite Čvrsto metalno kućište 4 gumene nožice za stabilan rad Napon: 230 V ~ 50 Hz Broj obrtaja: 2,950 min-1 Snaga: 150 W (S2 30 min) Težina 6 kg | ком | 1 |
| 16. | Pištolj za peskiranje sa metalnom posudom EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Pištolj za peskiranje sa metalnom posudom od 1 l, zajedničkim bajonet zavrtnjem i muškom spojnicom. | ком | 1 |
| 17. | Pištolj pneumatski za heftanje EINHELL DTA 25/2 Set или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Maks. dozvoljeni radni pritisak: maks. 6 bara Potrošnja vazduha (l/priključak): 0,11 Širina spajalica (mm): 5 Veličina spajalica (mm): 13/16/25/40 Veličina klinova (mm): 16/25/40/50 Kapacitet spremnika (kom): oko 100 Težina: 2,79 kg Dimenzije pakovanja: 345 x 315 x 90 mm | ком | 1 |
| 18. | Odvijač pneumatski udarni 11 delova EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Udarni pneumatski odvijač snažan i čvrst u koferu sa 11-delnim setom odvijača, smerom okretanja levo/desno, maksimalni zavrtni moment od 312Nm | ком | 1 |
| 19. | Pištolj za boju sa donjom usisnom posudom EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | ком | 1 |
| 20. | Ključevi Gedore Set 10-32, 94 komada GEKO или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Gedore 1 /2 " : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm . gedore duboko 1 / 2 " : 14; 15; 17; 19 mm . Gedore za svećice 1 / 2 ": 16, 21 mm gedore 1 /4 " : 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm . gedore duboko 1 / 4 " : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm . gedore 1 /4" sa bitova : Toreks (T8; T10; T15; T20; T25; T30) Imbus (3; 4,5; 6 mm) PZ 1; 2. PH 1; 2. Ravne (4; 5,5; 7 mm) Bitova Imbus (6; 8; 10; 12; 14 mm) PH (3; 4. ) PZ (3; 4. ) Ravne (8; 10; 12 mm) Toreks (T40; T45; T50; T55. ) Strafčider za utičnice i bitove 1 /2" Adapter za bitove 1 /2" Krčkalica 1 /2" Krčkalica 1 /4" Produzetak 1 /2" (1x125 mm; 1x250 mm Produzetak 1 /4" (1x50 mm; 1x100 mm Zakrivljeni Produzetak 1 /4" 150 mm Grommet 1 /2" Produzetak 1 /4" tip T Zglob 1 /2" i 1 /4" Imbus tip L (1,5; 2; 3 mm) | сет | 1 |
| 21. | KOMPRESOR ZA VAZDUH TE-AC 270/50/10 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 1.8 kW Ulazni kapacitet: 270 l / min Izlazna snaga: 0 bar: 140 l/min 4 bar: 127 l/min 7 bar: 100 l/min Zapremina suda: 50 l Brzina: 2,850 min-1 Radni pritisak: max. 10 bar Br. cilindara: 1 Težina: 33 kg | ком | 1 |
| 22. | Glodalica električna POF 1200AE BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 1.200 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodala 55 mm Težina mašine 3,4 kg Funkcije Izbor broja obrtaja Blokada vretena Bosch SDS za kopirnu čauru Mekani rukohvat Bosch elektronika Priključak za usisivač -- za rad bez prašine Prozirni štitnik zaštićuje od letećih strugotina | ком | 1 |
| 23. | Brusilica tračna PBS 75 A BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 710 W Brzina trake 350 m/min Brusna površina 76 x 165 mm Mere trake 75 x 533 mm Težina mašine 3,4 kg | ком | 1 |
| 24. | BOSCH PMF 190 E Set MULTI ALAT или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 190 W Izlazna snaga 89 W Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 21.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 1,4 ° Masa 1,2 kg Obim isporuke: BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, BIM list testere za uranjanje za tvrdo drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 BB, BIM list testere za uranjanje za metal, 32 x 30 mm, AIZ 32 AB, Set Delta brusnih listova, drvo, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS gipko sečivo, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC, HM-RIFF segmentni list testere, 85 mm, ACZ 85 RT, Inbus-ključ, Plastični kofer, Graničnik dubine od 4 stepena za segmentne listove testere | ком | 1 |
| 25. | KWB TORPEDO Libela laserska или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Torpedo laserska libela, 270 ¦ TUEV, laser 650nm klase 2, magnetna osnova | ком | 1 |
| 26. | Brusilica ugaona TE-AG 115 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ¦ 50 Hz Snaga 720 W Prečnik ploče 115 mm Brzina 11000 min-1 Težina proizvoda 1.88 kg | ком | 1 |
| 27. | Brusilica delta RT- OS 13 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | snaga 130W, 24.000o/min, veličina brusnog papira 93x60x105mm, kutija za sakupljanje prašine | ком | 1 |
| 28. | Lenjir ugaoni ALU 350 mm | / | ком | 1 |
| 29. | MEŠALICA MLZ 130NG или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Ključne karakteristike: - rasklopiva radi lakšeg transporta, - motor je galvanski izolovan od konstrukcije i zaštićen od preopterećenja bimetalnom sklopkom, - liveni zupčanici, bez podmazivanja, - kompaktna, lako prenosiva, - tih rad. Tehničke Karakteristike : Zapremina 130 l Radna zapremina 96 l Snaga el.motora 700 W Buka prazne mešalice 86 db-A Napajanje 220 V, 50 Hz Težina 50 kg Dimenzije (š/d/v) 72/114/134 cm | ком | 1 |
| 30. | Dizalica sa sajlom BT EH 250Kg EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nаpon 230 V ~ 50 Hz Snаgа 500 W (S3 25% 10 minutа) Nosivost mаksimаlno bez povrаtkа vаljkа. 125 kg Mаksimаlnа visinа dizаnjа bez povrаtkа vаljkа. 11,5 m Nosivost sа mаksimаlnim povrаtkom vаljkа. 250 kg Visinа dizаnjа sа mаksimаlnom povrаtkom vаljkа. 5,7 m Težina 11 kg | ком | 1 |
| 31. | Bušilica čekić BAVARIA BRH 1500W EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 1,400 W Broj obrtaja no: 800 min-1 Broj udaraca / snaga udaraca:4,100 min-1 / 4.5 J Kapacitet bušenja (beton):32mm Neto težina: 7.3 kg Bruto težina: 7.5 kg | ком | 1 |
| 32. | Pneumatski zabijač eksera AF505 MAKITA или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Pneumatska heftalica za glavaste eksere od 15 - 50 mm Mašina s jednostavnim rukovanjem dobro izbalansirana Okidač alata deblokira samo kada je mašina postavljena u radni položaj Dubina zabijanja podesava se preko točkića za podešavanje Kanali ventila usmeravaju izduvni vazduh izvan domašaja rukovaoca Neklizajuća ručica pneumatske heftalice sa umetnom gumenom oblogom Radni pritisak vazduha 4 - 8 bar Kapacitet magacina 100 Dužina eksera 15 - 50 mm Debljina žice 18 Ga Dimenzije (DxŠxV) 260 x 64 x 237 mm Težina prema EPTA –i 1,45 kg Zaštitni odbojnici , Kontrola dubine | ком | 1 |
| 33. | Kompresor vazdušni EINHELL 50L,400l/min,10 BAR или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2.400 W Kapacitet maksimalni kapacitet 400 L / min Masa 50kg Ostale funkcije Rezervoar 50 L pruža dovoljno rezerve vazduha. Od 0-10 bara podesiv reduktor pritiska. Maksimalna sigurnost prekidač, nepovratni sigurnosni ventil. Gumeni točkovi, antivibracijske noge. Tihi rad. Manometar i dve brze-spojnica za regulisanje radnog pritiska. Radni pritisak (bar): 10. | ком | 1 |
| 34. | Čekić za razbijanje BT-DH 1600W EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ~ 50 Hz Snaga 1600 w Broj udaraca 1500 min -1 Snaga udarca 43 J. Težina proizvoda 14,7 kg | ком | 1 |
| 35. | Lančana testera motorna, 3KS WURTH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Model F2220 TipMotorna testera Mač20″ Snaga Max snaga: 2,2 kW-3 KS Karakt. Korak lanca i Utor 0,325“x0,058 PogonMotor: 2-taktni, vazdušno hlađeni, Zapremina motora: 52cc. Dodatne prednosti Sigurnost: Automatska kočnica. Startovanje EasyStart System. Ostalo Mešavina goriva: bezolovni benzin: 2T ulje 25:1. Vodilica. Uljna pumpa: Automatska podešavajuća | ком | 1 |
| 36. | Benzinski trimer za travu Bavaria BBC 43/1 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napajanje: Benzinsko Snaga1.25 kW (1.7 HP) Širina sečenja40 cm Masa7.1 kg Ostalo: Zaštita noževa Nož sa 3 zuba Kalem sa dvostrukom linijom konca i automatskim sustavom Remen za nošenje Elektroničko paljenje Centrifugalna spojka za rezni dodatak Kapacitet: 43 cm Dužina konca: 2.5 m Prečnik konca Ø: 2 mm Rez sa nožem: 25.5 cm Zapremina rezervoara goriva: 1.1 l | ком | 1 |
| 37. | Agregat BT-PG 2000/3 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Agregat: Sinhroni Kontinuirana snaga (S1): 1 x 2,000 W Maks. snaga (S2 5 min): 1 x 2,200 W Nominalna snaga: 2 x 230 V / 1 ~ Frekvencija: 50 Hz Vrsta motora: 1 cilindrični, 4-taktni, vazdušno hlađeni Zapremina cilindra: 196 cm3 Maks. snaga motora: 4 kW / 5.4 KS Gorivo: Normalni bezolovni benzin Zapremina rezervoara: 13 l Radno vr. kod 2/3 opt: cca. 11 sati Nivo buke: 95 dB (A) Težina: 36.4 kg | ком | 1 |
| 38. | Aku bušilica TE CD 12 Li EINHELL sa 2 akumulatora или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Baterija: 12 V ¦ 1300 mAh ¦ Li-Ion Vreme punjenja 1h Težina proizvoda 0.96kg Brzina praznog hoda (brzina 1) 0-350 min-1 (brzina 2) 0-1300 min-1 Maks. obrtni momenat 25 Nm Zakretni momenti 18 Brzostezna glava 10 mm | ком | 1 |
| 39. | TE AG 230 Ugaona brusilica EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Dimenzija ploče Disk ø: 230 mm Napajanje Iz električne mreže, Dužina kabla: 3.0 m Snaga 2350 W Broj obrtaja u minuti Brzina praznog hoda: 6.500 min-1 Sadržaj pakovanja Ključ, Isporuka bez reznih ploča Ostale funkcije Lagano pokretanje, Aluminijumsko kućište glave, Brzo prilagođavanje zaštite rezne ploče, Mekana drška, Blokada zupčanika Masa5.4kg | ком | 1 |
| 40. | RT OS 30 Vibraciona brusilica EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | dimenzija ploče Brusna površina: 227x115 mm Veličina brusnog papira: 280x115 mm Napajanje Strujno (iz mreže) - Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga Snaga: 300 W Broj obrtaja u minuti Broj vibracija: 7000-11000/min Sadržaj pakovanja Kutija za usisavanje sa filterom. Adapter za usisavanje. Meka drška. 1 kom brusni papir. Ostale funkcije • Prečnik oscilatornog kruga 2 mm • Glavni kabl dužine 3 m • Elektronska kontrola brzine • Meka drška Masa 2,4 kg | ком | 1 |
| 41. | Stona testera za metal TH-MC 355 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2,000 W Rezni disk Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm Broj obrtaja 3,000 min-1 Kosi rez -30° do 45° Širina reza 90° okruglo 100 mm četvrtasto 170 x 70 mm Dimenzije stola 460 x 260 mm | ком | 1 |
| 42. | Stege mengele 125mm | / | ком | 1 |
| 43. | Električno rende BT-PL 750 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ~ 50 Hz Snaga 750 W Brzina 16500 min -1 Dubina rendisanja 0-2 mm Širina rendisanja 82 mm Težina proizvoda 2,8 kg | ком | 1 |
| 44. | Pištolj za vruć vazduh RT-HA 2000 E Pištolj vrućeg vazduha RT-HA 2000 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2000 W Napon 230 V Tri postavke grejanja: 120 do 550 lit/min 50-630 C 120 do 550 lit/min 550 lit/min Pet postavki duvanja: 120 - 550l/min Težina 0.9 kg LCD displej, u setu je sa priborom za struganje farbe a može se koristiti i za skidanje nalepnica, otapanje smrznutih cevi itd. | ком | 1 |
| 45. | Merdevine aluminijumske 2x11 kombinovane Villager или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj gazišta: 2 x 11 Zatvorene A: 2,95 Otvorene B: 2,70 Produžene C: 5,25 Radna visina C1: 4,90 Max širina (mm): 440 Težina (kg): 11,60 Šipka za stabilizaciju (mm): 894 | ком | 1 |
| 46. | Žica za CO2 o,8 mm, 5 kg | / | ком | 1 |
| 47. | Aparat za gasno zavarivanje BT-GW 190 | Napon: 230 V 1~/400 V 2~, 50 Hz Struja varenja I2: 25-160 A (maks. 190 A) Regulacija struje varenja: 6 pozicija Maks. bubanj sa žicom: 5 kg Žica za varenje Ø: 0.6 – 1.0 mm Brzina žice: 10 pozicija Napon praznog hoda U0: 41 V Težina: 41 kg Dimenzije pakiranja: 690 x 290 x 375 mm | ком | 1 |
| 48. | Udarna busilaca TE-ID 750/E | Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 750 W Kapacitet bušenja: beton 14 mm, čelik 12 mm, drvo 30 mm Broj okretaja: 0-3000 min-1 Udarci / br.: 0-48000 min-1 Prihvat metalne glave: maks.13 mm | ком | 1 |
| 49. | Uredjaj za elektro lučno zavarivanje BT-IW 100 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 230 V ~ 50 Hz Osigurač: 16 A Struja zavarivanja: 10 - 80 A Napon praznog hoda: 85 V Elektrode Ø: 1.6 – 2.5 mm Rad u vremenu: 15 % at 80 A / 60 % at 40 A /100 % at 35 A Neto težina: 5.3 kg Bruto težina: 5.5 kg Dimenzije pakovanja: 190 x 215 x 265 mm | ком | 1 |
| 50. | Stona brusilica TH-BG EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Stona brusilica sa dva brusna kamena (K36 i K60) Zaštita od varnica sa velikim zaštitnim staklima Prilagodljivi radni položaji Stranično zatvorene zaštite Čvrsto metalno kućište 4 gumene nožice za stabilan rad Napon: 230 V ~ 50 Hz Broj obrtaja: 2,950 min-1 Snaga: 150 W (S2 30 min) Težina proizvoda: 6 kg Dimenzije pakovanja: 295 x 205 x 205 mm | ком | 1 |
| 51. | Petodelni set za kompresor ST/AT-PS5C | Set sadrži: Pištolj za prskanje sa posudom za tečnost, Sa usisnom posudom Nastavak za pumpanje guma sa manometrom Pištolj za izduvavanje Spiralno elastično crevo dužine 5m | сет | 1 |
| 52. | 8 delni Set kompresor adaptera za naduvavanje | / | сет | 1 |
| 53. | Vazdušni kompresor TE-AC 270/50/10 | Vazdušni uljni komprsor. Od 0-10 bara podesiv reduktor pritiska. Maksimalna sigurnost prekidač, nepovratni sigurnosni ventil . Gumeni točkovi, antivibracijske noge.230 V ~ 50 Hz. Radni pritisak (bar): 10. Snaga 1800W | ком | 1 |
| 54. | KWB.PROFI F-stega 1000/120 | / | ком | 1 |
| 55. | KWB.PROFI F-stega 300/80 | / | ком | 1 |
| 56. | WOMAX Stega 300x120mm sa drveno drškom или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | ком | 1 |
| 57. | MULTIMETAR DIGITALNI MY99 | Funkcije: · DCV 400m-4-40-400-1000V · ACV 400-4-40-400-750V · DCA 400ч-4м-40м-200м-10А · АCA 400ч-4м-40м-200м-10А · OHM 400-4K-40K-400K-4M-40M oma · CAP 4n-40n-400n-4ч F-200 ч F FREQ 40-400-4000-40K-400K-4M-30MHz Diode Check 2.8V/1mA · hFE Vce 3V,1b 10 ч Dimenzije i težina: 189x91x31.5mm/487g | ком | 1 |
| 58. | Kaseta za alat CARGO 515 dimartino или одговарајуће _________________ (уписати назив) | dimenzija 48 x 26 x 24 cm | ком | 1 |
| 59. | Burgije HSS set Levior (19 komada u setu) или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | сет | 1 |
| 60. | Klešta za aluminijumske pop nitne L235mm MODECO или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Ergonomski oblikovana drška sa povratnom oprugom Sigurnosna brava Za nitne od aluminijuma Ø 2.4 , 3.2 , 4.0 , 4.8 mm Karakteristike proizvoda L - 235 mm G - 400 gr | ком | 1 |
| 61. | Pneumatska heftalica VAT 8016 VILLAGER или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Ova heftalica koristi municiju širine 12.7 mm i dubine heftanja od 6 do 16 mm. Villager pneumatska heftalica VAT 8016 Radni pritisak 4-6.9 bara Kapacitet municije 100kom Priključak na vazduh 1/4 | ком | 1 |
| 62. | Makaze za Lim krive L250mm MODECO или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Profil krive Alatni čelik 60 HRC Maksimalna debljina sečenja čelika 1.2 mm Maksimalna debljina sečenja prohroma 0.7 mm Ergonomični dizajn Izolovana soft drška Chrom mat finš L - 250 mm D - 500 gr | ком | 1 |
| 63. | Makaze za armaturu 600mm Womax или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Makaze za armaturu 24"-600 mm CRV materijal Seče armaturu:meku max 10 mm, srednja tvrdoća max 8 m | ком | 1 |
| 64. | UGAONA BRUSILICA MAKITA GA9020 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 min-1 Brusna ploča Ø230 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 5,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 473 x 249 x 140 mm | ком | 1 |
| 65. | UGAONA BRUSILICA MAKITA GA 5030, fi 125 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Snaga 720W Brusna ploča Ø125 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 1,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm | ком | 1 |
| 66. | BUSILICA MAKITA 6413 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Kontinuirana ulazna snaga: 450W Broj obrtaja: 0 - 3.000 min-1 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 10 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 25 mm Buka: zvučni pritisak 82 dB(A) Buka: zvučna snaga 93 dB(A) Buka: odstupanje (K)3 dB(A) Vibracije: bušenje u metalu 3,5 m/s Vibracije: odstupanje (K): 1,5 m/s² Kontinuirana ulazna snaga: 450 W Broj obrtaja: 0 - 3.000 min-1 Dimenzije (D x Š x V): 234 x 64 x 183 mm Težina prema EPTA –i: 1,3 kg | ком | 1 |
| 67. | APARAT VARMING 1600 PROFI или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Priključni napon: 1~230V/50Hz Osigurač spor: 16 A Područje zavarivanja: 30 - 160 A Intermitencija 10%: 160 A Intermitencija 60%: 65 A Intermitencija 100%: 50 A Prečnik žice za zavarivanje: 0,6 - 0,8 mm Tip gorionika: MB 150 L = 3 m Dimenzija D x Š x V (mm): 600 x 330 x 420 Masa: 26 kg | ком | 1 |
| 68. | MOTORNA TESTERA EA3502S40B MAKITA или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Dužina mača 400mm Korak lanca: 3/8 " Zapremina 35.0 cm3 Snaga 1.7 KW / 2.4 KS Rezervoar za gorivo 0.37 L Lanac oil tank 0.25 L Dimenzije ( D x Š x V ) 415 x 247 x 273 mm Težina 4.4 kg | ком | 1 |
| 69. | ŠLAJFERICA MAKITA BO6030 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 310 W Broj obrtaja u praznom hodu 4.000 - 10.000 min-1 Broj hodova u praznom hodu 8.000 - 20.000 min-1 Hod ekscentra 3 mm Brusna ploča 150 mm Masa 2,4 kg Dimenzije (D x Š x V) 309 x 150 x 181 mm | ком | 1 |
| 70. | KOMPRESOR 100cm2 ABAC AIR COMPRESSORS или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Tank Litres – 100L L/Min – 254 Horse Power – 2Hp Kilowatt – 1.5kw Voltage – 230V Pressure – 10bar dB(A): 93 Dimensioni (LxPxA): 1010 x 415 x 900mm Peso: 56kg | ком | 1 |
| 71. | NASADNI KLJUČ ¼ 29 kom BACHO S290 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Visokolegirani čelik, mat završna obrada Kutija: High Density Polythene (HDPE) ISO 1174 DIN 3120 Težina 1300g 12 kom 1/4” nasadni ključevi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 kom 1/4” račna, 60 zuba/6° ugao 3 kom 1/4” nasadni ključ krst: PH 1, 2, 3 3 kom 1/4” nasadni ključ ravni: 4, 5.5, 7 mm 5 kom 1/4” nasadni ključ inbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm 1 kom 1/4” nastavak 50 mm 2” 1 kom 1/4” nastavak 150 mm/6” 1 kom 1/4” T -ručica 100 mm/4” 1 kom 1/4” zglobni nastavak 1 kom 1/4” ravna ručica sa 2-komponentnom drškom 2 kom kutijica za sitan pribor u poklopcu kutije | сет | 1 |
| 72. | AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ DF332DZ MAKITA или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 10.8 V Stezna glava: 10mm Max prečnik drvo: 28 mm Max prečnik čelik: 10 mm regulacija obrtnog momenta u 20 nivoa + bušenje Obrtni moment: tvrdo/meko 35/21 Tip baterije: Lithium –Ion Broj obrtaja 1: 0 - 1.500 min Broj obrtaja 2: 0 - 450 min Neto težina: 1,0 kg | ком | 1 |

Напомена:

1. Добра која су предмет набавке испоручују се  на адресу наручиоца о трошку добављача.

2. Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању,

морају имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом Добављача

Одговорно лице понуђача

У _______________, 	дана _______________		М.П.                  _____________________

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Ред. бр. | 1. Назив добра | 2. Карактеристике | 3. Јединица мере | 4. количина | 5. Цена по јединици без ПДВ | 6. Цена по јединици са ПДВ | 7. (4x5) Укупно без ПДВ | 8. (4x6) Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторни култиватор Villager VMM 1918 R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Motor: Briggs and Stratton 675 Serija Zapremina motora: 190 cm³ Pogonsko gorivo: bezolovni benzin Rotacioni kultivator sa ručicom Radna širina: 87 cm Dužina čeone kosačice: 150 cm Raspon točkova: 43 cm Brzina košenja: napred 2.2 km/h, u rikverc 1.1 km/h Širina obrade: 50 cm Maksimalna dužina sa kultivatorom: 140 cm Broj obrtaja vratila motike: 275 o/min Masa: 78 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Плуг за орање за моторни култиватор VMM1918R Намењен за надоградњу вишенаменског култиватора Villager VMM 1918 R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Фреза за моторни култиватор VMM1918R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Širina obrade(mm): 500 Raspon točkova(mm): 430 Broj obrtaja motike (o/min): 275 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Чеона коса за моторни култиватор VMM1918R или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Čeona kosa za VMM 1918 R Širina košenja: 87 cm Dužina kosačice: 150 cm Brzina obrade: napred 2.2 km/h, rikverc R: 1.1 km | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Cirkular stoni TC-TS 2025 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | 2 u 1 podešenje reznog lista (visina, kut 0° -45° ) Produženje radnog stola za široke radne materijale Zaštita reznog lista s usisnim crijevom Paralelni graničnik s ekscentričnom stezaljkom Poprečni graničnik s regulacijom kuta (+/- 60° ) Kučište s usisnim adapterom za čisto radno mjesto Uključeni zaštitni okviri noga za stabilnost stola Držač kabla Držač uključenog alata Precizni rezni list obložen karbidom Držač materijala Karakteristike: Snaga 1800 W Broj okretaja 5000 min^-1 Broj zubaca reznog lista 24 kom Nagib reznog lista 45 ° Maks. visina reza na 45° 48 mm Maks. visina reza na 90° 85 mm Podešenje visine kontinuirano 0-85 mm Promjer usisnog adaptera 36 mm Radna visina 830 mm Napon 220-240 V ¦ 50 Hz Maks. snaga (S6 ¦ S6%) 2000 W ¦ 25 % Rezni list Ø250 x ø30 mm Veličina radnog stola 640 x 487 mm Produžetak stola lijevo 640 x 200 mm Produžetak stola desno 640 x 200 mm Neto težina 20.2 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Testera prekopna potezna TH-SM 2131 DUAL EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj obrtaja no 5,000 min-1 Snaga 1,800 W S2 5 min / 1,500 W S1 TCT rezni list / zubi Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z Maks. rez 90° / 45° 310 x 62 mm / 210 x 62 mm Maks. rez 2 x 45° levo 210 x 36 mm / desno 210 x 20 mm Težina proizvoda 10.5 kg Maks. krajnji rez. 310 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Bušilica stubna SB71 401 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj obrtaja 580 – 2,650 min-1 (5 st.) Snaga 350 W Podesiv radni sto -45° do +45° Okvir stezne glave B16 Dubina prihvata 104 mm Prihvat stezne glave Ø 1.5 -13 mm Maks. dubina bušenja 50 mm Težina 18.0 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Set alata od 71 kom MAKITA D 47145-6 или одговарајуће ______________ (уписати назив) | / burgije za beton: 4 - 8, 10 mm 6 kom. burgije za drvo: 4, 5, 6, 8, 10 mm 5 kom. pljosnati umetak: 16, 22, 32 mm 3 kom. burgija: 1.5 - 6.5 mm (uvećava se za 0.5 mm) 11 kom. metar 3 m šablon za merenje prečnika 1 - 10 mm upuštač 50mm umeci: 10kom.:(PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,T20,T25 25mm 24kom.:(PH0,2xPH1,2xPH2,PH3,PZ0,2xPZ1,2xPZ2,PZ3) umeci sa ravnim vrhom:4,6,7,T10,T15,T20,T25,T40 šestougaoni umeci:3-6mm magnetni držač umetka | сет | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Rende PHO 1500 BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 550 W Dubina skidanja strugotine 0-1,5 mm Dubina žleba 0-8,0 mm Širina rendisanja 82 mm Broj obrtaja u praznom hodu 19.500 min-1 Težina 2,6 kg Obim isporuke: Reverzioni nož za rendanje | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Set E TORX Gedore 1/2“ i 3/8“, 12 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | 3/8“ E4, E5, E7, E8, E11 1/2“ E10, E 12, E14, E 16, E 18, E 20 | сет | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Set Gedore 1/4“ VIGOR, 23 komada или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Set Gedore 1/4“, 23 komada | сет | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Heftalica PTK 14 EDT BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Spajalica 6 – 14 mm, ekseri 14 mm. Udarci 30 min-1, 11,4 Težina mašine 1,1 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Ćekić gumeni 700gr | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Odvijaći set 9 kom | / | сет | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Brusilica stona TH-BG 150 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Stona brusilica sa dva brusna kamena (K36 i K60) Zaštita od varnica sa velikim zaštitnim staklima Prilagodljivi radni položaji Stranično zatvorene zaštite Čvrsto metalno kućište 4 gumene nožice za stabilan rad Napon: 230 V ~ 50 Hz Broj obrtaja: 2,950 min-1 Snaga: 150 W (S2 30 min) Težina 6 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Pištolj za peskiranje sa metalnom posudom EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Pištolj za peskiranje sa metalnom posudom od 1 l, zajedničkim bajonet zavrtnjem i muškom spojnicom. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Pištolj pneumatski za heftanje EINHELL DTA 25/2 Set или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Maks. dozvoljeni radni pritisak: maks. 6 bara Potrošnja vazduha (l/priključak): 0,11 Širina spajalica (mm): 5 Veličina spajalica (mm): 13/16/25/40 Veličina klinova (mm): 16/25/40/50 Kapacitet spremnika (kom): oko 100 Težina: 2,79 kg Dimenzije pakovanja: 345 x 315 x 90 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Odvijač pneumatski udarni 11 delova EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Udarni pneumatski odvijač snažan i čvrst u koferu sa 11-delnim setom odvijača, smerom okretanja levo/desno, maksimalni zavrtni moment od 312Nm | сет | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Pištolj za boju sa donjom usisnom posudom EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Ključevi Gedore Set 10-32, 94 komada GEKO или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Gedore 1 /2 " : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm . gedore duboko 1 / 2 " : 14; 15; 17; 19 mm . Gedore za svećice 1 / 2 ": 16, 21 mm gedore 1 /4 " : 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm . gedore duboko 1 / 4 " : 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm . gedore 1 /4" sa bitova : Toreks (T8; T10; T15; T20; T25; T30) Imbus (3; 4,5; 6 mm) PZ 1; 2. PH 1; 2. Ravne (4; 5,5; 7 mm) Bitova Imbus (6; 8; 10; 12; 14 mm) PH (3; 4. ) PZ (3; 4. ) Ravne (8; 10; 12 mm) Toreks (T40; T45; T50; T55. ) Strafčider za utičnice i bitove 1 /2" Adapter za bitove 1 /2" Krčkalica 1 /2" Krčkalica 1 /4" Produzetak 1 /2" (1x125 mm; 1x250 mm Produzetak 1 /4" (1x50 mm; 1x100 mm Zakrivljeni Produzetak 1 /4" 150 mm Grommet 1 /2" Produzetak 1 /4" tip T Zglob 1 /2" i 1 /4" Imbus tip L (1,5; 2; 3 mm) | сет | 1 |  |  |  |  |
| 21. | KOMPRESOR ZA VAZDUH TE-AC 270/50/10 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 1.8 kW Ulazni kapacitet: 270 l / min Izlazna snaga: 0 bar: 140 l/min 4 bar: 127 l/min 7 bar: 100 l/min Zapremina suda: 50 l Brzina: 2,850 min-1 Radni pritisak: max. 10 bar Br. cilindara: 1 Težina: 33 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Glodalica električna POF 1200AE BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 1.200 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodala 55 mm Težina mašine 3,4 kg Funkcije Izbor broja obrtaja Blokada vretena Bosch SDS za kopirnu čauru Mekani rukohvat Bosch elektronika Priključak za usisivač -- za rad bez prašine Prozirni štitnik zaštićuje od letećih strugotina | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Brusilica tračna PBS 75 A BOSCH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 710 W Brzina trake 350 m/min Brusna površina 76 x 165 mm Mere trake 75 x 533 mm Težina mašine 3,4 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 24. | BOSCH PMF 190 E Set MULTI ALAT или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nominalna primljena snaga 190 W Izlazna snaga 89 W Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 21.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 1,4 ° Masa 1,2 kg Obim isporuke: BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, BIM list testere za uranjanje za tvrdo drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 BB, BIM list testere za uranjanje za metal, 32 x 30 mm, AIZ 32 AB, Set Delta brusnih listova, drvo, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS gipko sečivo, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC, HM-RIFF segmentni list testere, 85 mm, ACZ 85 RT, Inbus-ključ, Plastični kofer, Graničnik dubine od 4 stepena za segmentne listove testere | ком | 1 |  |  |  |  |
| 25. | KWB TORPEDO Libela laserska или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Torpedo laserska libela, 270 ¦ TUEV, laser 650nm klase 2, magnetna osnova | ком | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Brusilica ugaona TE-AG 115 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ¦ 50 Hz Snaga 720 W Prečnik ploče 115 mm Brzina 11000 min-1 Težina proizvoda 1.88 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Brusilica delta RT- OS 13 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | snaga 130W, 24.000o/min, veličina brusnog papira 93x60x105mm, kutija za sakupljanje prašine | ком | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Lenjir ugaoni ALU 350 mm | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 29. | MEŠALICA MLZ 130NG или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Ključne karakteristike: - rasklopiva radi lakšeg transporta, - motor je galvanski izolovan od konstrukcije i zaštićen od preopterećenja bimetalnom sklopkom, - liveni zupčanici, bez podmazivanja, - kompaktna, lako prenosiva, - tih rad. Tehničke Karakteristike : Zapremina 130 l Radna zapremina 96 l Snaga el.motora 700 W Buka prazne mešalice 86 db-A Napajanje 220 V, 50 Hz Težina 50 kg Dimenzije (š/d/v) 72/114/134 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Dizalica sa sajlom BT EH 250Kg EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Nаpon 230 V ~ 50 Hz Snаgа 500 W (S3 25% 10 minutа) Nosivost mаksimаlno bez povrаtkа vаljkа. 125 kg Mаksimаlnа visinа dizаnjа bez povrаtkа vаljkа. 11,5 m Nosivost sа mаksimаlnim povrаtkom vаljkа. 250 kg Visinа dizаnjа sа mаksimаlnom povrаtkom vаljkа. 5,7 m Težina 11 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Bušilica čekić BAVARIA BRH 1500W EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 1,400 W Broj obrtaja no: 800 min-1 Broj udaraca / snaga udaraca:4,100 min-1 / 4.5 J Kapacitet bušenja (beton):32mm Neto težina: 7.3 kg Bruto težina: 7.5 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Pneumatski zabijač eksera AF505 MAKITA или одговарајуће ______________ (уписати назив) | Pneumatska heftalica za glavaste eksere od 15 - 50 mm Mašina s jednostavnim rukovanjem dobro izbalansirana Okidač alata deblokira samo kada je mašina postavljena u radni položaj Dubina zabijanja podesava se preko točkića za podešavanje Kanali ventila usmeravaju izduvni vazduh izvan domašaja rukovaoca Neklizajuća ručica pneumatske heftalice sa umetnom gumenom oblogom Radni pritisak vazduha 4 - 8 bar Kapacitet magacina 100 Dužina eksera 15 - 50 mm Debljina žice 18 Ga Dimenzije (DxŠxV) 260 x 64 x 237 mm Težina prema EPTA –i 1,45 kg Zaštitni odbojnici , Kontrola dubine | ком | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Kompresor vazdušni EINHELL 50L,400l/min,10 BAR или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2.400 W Kapacitet maksimalni kapacitet 400 L / min Masa 50kg Ostale funkcije Rezervoar 50 L pruža dovoljno rezerve vazduha. Od 0-10 bara podesiv reduktor pritiska. Maksimalna sigurnost prekidač, nepovratni sigurnosni ventil. Gumeni točkovi, antivibracijske noge. Tihi rad. Manometar i dve brze-spojnica za regulisanje radnog pritiska. Radni pritisak (bar): 10. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Čekić za razbijanje BT-DH 1600W EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ~ 50 Hz Snaga 1600 w Broj udaraca 1500 min -1 Snaga udarca 43 J. Težina proizvoda 14,7 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Lančana testera motorna, 3KS WURTH или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Model F2220 TipMotorna testera Mač20″ Snaga Max snaga: 2,2 kW-3 KS Karakt. Korak lanca i Utor 0,325“x0,058 PogonMotor: 2-taktni, vazdušno hlađeni, Zapremina motora: 52cc. Dodatne prednosti Sigurnost: Automatska kočnica. Startovanje EasyStart System. Ostalo Mešavina goriva: bezolovni benzin: 2T ulje 25:1. Vodilica. Uljna pumpa: Automatska podešavajuća | ком | 1 |  |  |  |  |
| 36. | Benzinski trimer za travu Bavaria BBC 43/1 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napajanje: Benzinsko Snaga1.25 kW (1.7 HP) Širina sečenja40 cm Masa7.1 kg Ostalo: Zaštita noževa Nož sa 3 zuba Kalem sa dvostrukom linijom konca i automatskim sustavom Remen za nošenje Elektroničko paljenje Centrifugalna spojka za rezni dodatak Kapacitet: 43 cm Dužina konca: 2.5 m Prečnik konca Ø: 2 mm Rez sa nožem: 25.5 cm Zapremina rezervoara goriva: 1.1 l | ком | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Agregat BT-PG 2000/3 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Agregat: Sinhroni Kontinuirana snaga (S1): 1 x 2,000 W Maks. snaga (S2 5 min): 1 x 2,200 W Nominalna snaga: 2 x 230 V / 1 ~ Frekvencija: 50 Hz Vrsta motora: 1 cilindrični, 4-taktni, vazdušno hlađeni Zapremina cilindra: 196 cm3 Maks. snaga motora: 4 kW / 5.4 KS Gorivo: Normalni bezolovni benzin Zapremina rezervoara: 13 l Radno vr. kod 2/3 opt: cca. 11 sati Nivo buke: 95 dB (A) Težina: 36.4 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Aku bušilica TE CD 12 Li EINHELL sa 2 akumulatora или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Baterija: 12 V ¦ 1300 mAh ¦ Li-Ion Vreme punjenja 1h Težina proizvoda 0.96kg Brzina praznog hoda (brzina 1) 0-350 min-1 (brzina 2) 0-1300 min-1 Maks. obrtni momenat 25 Nm Zakretni momenti 18 Brzostezna glava 10 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 39. | TE AG 230 Ugaona brusilica EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Dimenzija ploče Disk ø: 230 mm Napajanje Iz električne mreže, Dužina kabla: 3.0 m Snaga 2350 W Broj obrtaja u minuti Brzina praznog hoda: 6.500 min-1 Sadržaj pakovanja Ključ, Isporuka bez reznih ploča Ostale funkcije Lagano pokretanje, Aluminijumsko kućište glave, Brzo prilagođavanje zaštite rezne ploče, Mekana drška, Blokada zupčanika Masa5.4kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 40. | RT OS 30 Vibraciona brusilica EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | dimenzija ploče Brusna površina: 227x115 mm Veličina brusnog papira: 280x115 mm Napajanje Strujno (iz mreže) - Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga Snaga: 300 W Broj obrtaja u minuti Broj vibracija: 7000-11000/min Sadržaj pakovanja Kutija za usisavanje sa filterom. Adapter za usisavanje. Meka drška. 1 kom brusni papir. Ostale funkcije • Prečnik oscilatornog kruga 2 mm • Glavni kabl dužine 3 m • Elektronska kontrola brzine • Meka drška Masa 2,4 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Stona testera za metal TH-MC 355 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2,000 W Rezni disk Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm Broj obrtaja 3,000 min-1 Kosi rez -30° do 45° Širina reza 90° okruglo 100 mm četvrtasto 170 x 70 mm Dimenzije stola 460 x 260 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Stege mengele 125mm | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Električno rende BT-PL 750 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon 230 V ~ 50 Hz Snaga 750 W Brzina 16500 min -1 Dubina rendisanja 0-2 mm Širina rendisanja 82 mm Težina proizvoda 2,8 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Pištolj za vruć vazduh RT-HA 2000 E Pištolj vrućeg vazduha RT-HA 2000 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2000 W Napon 230 V Tri postavke grejanja: 120 do 550 lit/min 50-630 C 120 do 550 lit/min 550 lit/min Pet postavki duvanja: 120 - 550l/min Težina 0.9 kg LCD displej, u setu je sa priborom za struganje farbe a može se koristiti i za skidanje nalepnica, otapanje smrznutih cevi itd. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Merdevine aluminijumske 2x11 kombinovane Villager или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj gazišta: 2 x 11 Zatvorene A: 2,95 Otvorene B: 2,70 Produžene C: 5,25 Radna visina C1: 4,90 Max širina (mm): 440 Težina (kg): 11,60 Šipka za stabilizaciju (mm): 894 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Žica za CO2 o,8 mm, 5 kg | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 47. | Aparat za gasno zavarivanje BT-GW 190 | Napon: 230 V 1~/400 V 2~, 50 Hz Struja varenja I2: 25-160 A (maks. 190 A) Regulacija struje varenja: 6 pozicija Maks. bubanj sa žicom: 5 kg Žica za varenje Ø: 0.6 – 1.0 mm Brzina žice: 10 pozicija Napon praznog hoda U0: 41 V Težina: 41 kg Dimenzije pakiranja: 690 x 290 x 375 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 48. | Udarna busilaca TE-ID 750/E | Napon: 230 V ~ 50 Hz Snaga: 750 W Kapacitet bušenja: beton 14 mm, čelik 12 mm, drvo 30 mm Broj okretaja: 0-3000 min-1 Udarci / br.: 0-48000 min-1 Prihvat metalne glave: maks.13 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 49. | Uredjaj za elektro lučno zavarivanje BT-IW 100 EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 230 V ~ 50 Hz Osigurač: 16 A Struja zavarivanja: 10 - 80 A Napon praznog hoda: 85 V Elektrode Ø: 1.6 – 2.5 mm Rad u vremenu: 15 % at 80 A / 60 % at 40 A /100 % at 35 A Neto težina: 5.3 kg Bruto težina: 5.5 kg Dimenzije pakovanja: 190 x 215 x 265 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Stona brusilica TH-BG EINHELL или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Stona brusilica sa dva brusna kamena (K36 i K60) Zaštita od varnica sa velikim zaštitnim staklima Prilagodljivi radni položaji Stranično zatvorene zaštite Čvrsto metalno kućište 4 gumene nožice za stabilan rad Napon: 230 V ~ 50 Hz Broj obrtaja: 2,950 min-1 Snaga: 150 W (S2 30 min) Težina proizvoda: 6 kg Dimenzije pakovanja: 295 x 205 x 205 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Petodelni set za kompresor ST/AT-PS5C | Set sadrži: Pištolj za prskanje sa posudom za tečnost, Sa usisnom posudom Nastavak za pumpanje guma sa manometrom Pištolj za izduvavanje Spiralno elastično crevo dužine 5m | сет | 1 |  |  |  |  |
| 52. | 8 delni Set kompresor adaptera za naduvavanje | / | сет | 1 |  |  |  |  |
| 53. | Vazdušni kompresor TE-AC 270/50/10 | Vazdušni uljni komprsor. Od 0-10 bara podesiv reduktor pritiska. Maksimalna sigurnost prekidač, nepovratni sigurnosni ventil . Gumeni točkovi, antivibracijske noge.230 V ~ 50 Hz. Radni pritisak (bar): 10. Snaga 1800W | ком | 1 |  |  |  |  |
| 54. | KWB.PROFI F-stega 1000/120 | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 55. | KWB.PROFI F-stega 300/80 | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 56. | WOMAX Stega 300x120mm sa drveno drškom или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | ком | 1 |  |  |  |  |
| 57. | MULTIMETAR DIGITALNI MY99 | Funkcije: · DCV 400m-4-40-400-1000V · ACV 400-4-40-400-750V · DCA 400ч-4м-40м-200м-10А · АCA 400ч-4м-40м-200м-10А · OHM 400-4K-40K-400K-4M-40M oma · CAP 4n-40n-400n-4ч F-200 ч F FREQ 40-400-4000-40K-400K-4M-30MHz Diode Check 2.8V/1mA · hFE Vce 3V,1b 10 ч Dimenzije i težina: 189x91x31.5mm/487g | ком | 1 |  |  |  |  |
| 58. | Kaseta za alat CARGO 515 dimartino или одговарајуће _________________ (уписати назив) | dimenzija 48 x 26 x 24 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 59. | Burgije HSS set Levior (19 komada u setu) или одговарајуће _________________ (уписати назив) | / | сет | 1 |  |  |  |  |
| 60. | Klešta za aluminijumske pop nitne L235mm MODECO или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Ergonomski oblikovana drška sa povratnom oprugom Sigurnosna brava Za nitne od aluminijuma Ø 2.4 , 3.2 , 4.0 , 4.8 mm Karakteristike proizvoda L - 235 mm G - 400 gr | ком | 1 |  |  |  |  |
| 61. | Pneumatska heftalica VAT 8016 VILLAGER или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Ova heftalica koristi municiju širine 12.7 mm i dubine heftanja od 6 do 16 mm. Villager pneumatska heftalica VAT 8016 Radni pritisak 4-6.9 bara Kapacitet municije 100kom Priključak na vazduh 1/4 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 62. | Makaze za Lim krive L250mm MODECO или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Profil krive Alatni čelik 60 HRC Maksimalna debljina sečenja čelika 1.2 mm Maksimalna debljina sečenja prohroma 0.7 mm Ergonomični dizajn Izolovana soft drška Chrom mat finš L - 250 mm D - 500 gr | ком | 1 |  |  |  |  |
| 63. | Makaze za armaturu 600mm Womax или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Makaze za armaturu 24"-600 mm CRV materijal Seče armaturu:meku max 10 mm, srednja tvrdoća max 8 m | ком | 1 |  |  |  |  |
| 64. | UGAONA BRUSILICA MAKITA GA9020 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 min-1 Brusna ploča Ø230 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 5,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 473 x 249 x 140 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 65. | UGAONA BRUSILICA MAKITA GA 5030, fi 125 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Snaga 720W Brusna ploča Ø125 mm Navoj vretena M14 x 2 Masa 1,8 kg Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 66. | BUSILICA MAKITA 6413 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Kontinuirana ulazna snaga: 450W Broj obrtaja: 0 - 3.000 min-1 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 10 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 25 mm Buka: zvučni pritisak 82 dB(A) Buka: zvučna snaga 93 dB(A) Buka: odstupanje (K)3 dB(A) Vibracije: bušenje u metalu 3,5 m/s Vibracije: odstupanje (K): 1,5 m/s² Kontinuirana ulazna snaga: 450 W Broj obrtaja: 0 - 3.000 min-1 Dimenzije (D x Š x V): 234 x 64 x 183 mm Težina prema EPTA –i: 1,3 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 67. | APARAT VARMING 1600 PROFI или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Priključni napon: 1~230V/50Hz Osigurač spor: 16 A Područje zavarivanja: 30 - 160 A Intermitencija 10%: 160 A Intermitencija 60%: 65 A Intermitencija 100%: 50 A Prečnik žice za zavarivanje: 0,6 - 0,8 mm Tip gorionika: MB 150 L = 3 m Dimenzija D x Š x V (mm): 600 x 330 x 420 Masa: 26 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 68. | MOTORNA TESTERA EA3502S40B MAKITA или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Dužina mača 400mm Korak lanca: 3/8 " Zapremina 35.0 cm3 Snaga 1.7 KW / 2.4 KS Rezervoar za gorivo 0.37 L Lanac oil tank 0.25 L Dimenzije ( D x Š x V ) 415 x 247 x 273 mm Težina 4.4 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 69. | ŠLAJFERICA MAKITA BO6030 или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Snaga 310 W Broj obrtaja u praznom hodu 4.000 - 10.000 min-1 Broj hodova u praznom hodu 8.000 - 20.000 min-1 Hod ekscentra 3 mm Brusna ploča 150 mm Masa 2,4 kg Dimenzije (D x Š x V) 309 x 150 x 181 mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 70. | KOMPRESOR 100cm2 ABAC AIR COMPRESSORS или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Tank Litres – 100L L/Min – 254 Horse Power – 2Hp Kilowatt – 1.5kw Voltage – 230V Pressure – 10bar dB(A): 93 Dimensioni (LxPxA): 1010 x 415 x 900mm Peso: 56kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| 71. | NASADNI KLJUČ ¼ 29 kom BACHO S290 или одговарајуће _____________________ (уписати назив) | Visokolegirani čelik, mat završna obrada Kutija: High Density Polythene (HDPE) ISO 1174 DIN 3120 Težina 1300g 12 kom 1/4” nasadni ključevi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 kom 1/4” račna, 60 zuba/6° ugao 3 kom 1/4” nasadni ključ krst: PH 1, 2, 3 3 kom 1/4” nasadni ključ ravni: 4, 5.5, 7 mm 5 kom 1/4” nasadni ključ inbus: 3, 4, 5, 6, 8 mm 1 kom 1/4” nastavak 50 mm 2” 1 kom 1/4” nastavak 150 mm/6” 1 kom 1/4” T -ručica 100 mm/4” 1 kom 1/4” zglobni nastavak 1 kom 1/4” ravna ručica sa 2-komponentnom drškom 2 kom kutijica za sitan pribor u poklopcu kutije | сет | 1 |  |  |  |  |
| 72. | AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ DF332DZ MAKITA или одговарајуће _________________ (уписати назив) | Napon: 10.8 V Stezna glava: 10mm Max prečnik drvo: 28 mm Max prečnik čelik: 10 mm regulacija obrtnog momenta u 20 nivoa + bušenje Obrtni moment: tvrdo/meko 35/21 Tip baterije: Lithium –Ion Broj obrtaja 1: 0 - 1.500 min Broj obrtaja 2: 0 - 450 min Neto težina: 1,0 kg | ком | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО(1-72) : |  |  |

Напомена:

1. Добра која су предмет набавке испоручују се  на адресу наручиоца о трошку добављача.

2. Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању,

морају имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом Добављача

Одговорно лице понуђача

У _______________, 	дана _______________		М.П.                                                                         _____________________