ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 22/2018

И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА ДОБРА – Доходовно оснаживање породица

интерно расељених лица- мотокултиватор

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2018-22)

У предмету јавне набавке добра – Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица - мотокултиватор, за потребе Градске општине Нови Београд, број предмета VII-404-1/2018-22, Наручилац je дана 24.08.2018. године примио захтев за појашњење и измену Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ:

Поштовани/а,

Имамо питање везано за јавну набавку бр. VII-404-1/2018-22, набавка мотокултивтора. У техничкој спецификацији (страна 4) као и у обрасцу цене (страна 5) сте у наслову навели два различита модела мотокултиватора (ФПМ 408 АГРОМЕХАНИКА и ФПМ 406 АГРОМЕХАНИКА). Молим Вас напомените на који модел мислите пошто је јако велика разлика у спецификацији и цени та два модела.“

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

На основу горе наведених захтева за појашњењем, Наручилац мења конкурсну документацију и то:

- Мења се Тахничка спецификација на страни 4 Конкурсне документације тако што се колони Врста добра уместо „МОТОКУЛТИВАТОР   Tip FPM 408  „AGROMEHANIKA“ уписује „МОТОКУЛТИВАТОР   Tip FPM 406  „AGROMEHANIKA“.  и гласи:

| Р.бр. | Врста добра | јед. мере | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МОТОКУЛТИВАТОР Tip FPM 406 „AGROMEHANIKA“, доо или одговарајући ___________________________________________________ (уписати назив) МОТОКУЛТИВАТОР Tip FPM 406, Dizel, FPM AGROMEHANIKA Motor KM 178 F-Kipor/Kama Vrsta motora Jednocilindrični, četvorotaktni, vazdušno hlađenje Gorivo Dizel Snaga (kw(ks) / o/min) 3,68(5) / 3000 ; 4(5,5) / 3600 Startovanje Ručno Spojnica (kvačilo) Suva, jedna lamela Menjač Mehanički Broj stepena prenosa-7, (5 brzina za vožnju napred, 2 brzine za vožnju unazad) Odnos stepena prenosa i brzine(km/h) Za vožnju napred: I-1,18; II-2,43; III-3.06;IV-6,40;V-16,02 Za vožnju nazad:I-1,46; II-3,74 Diferencijal: DA Izlazna vratila: Jedno Za pogon priključaka, 818 o/min Ručice upravljača Podesive po visini , podesive po strani u 6 pozicija Pomerljive za 180 ° za ugradnju priključaka sa prednje strane Točkovi Guma sa felnom (spoljna i unutrašnja guma), Dimenzije gume 4.00 x 10”(opcija 5.00 x10”) ili Bezbednosni sistem Ručica “MOTOR STOP” na upravljaču, kada se otpusti motor se gasi Težina(kg) 170 | ком | 1 |
| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Кол. | цена (без ПДВ) | цена (са ПДВ) |
| 1. | МОТОКУЛТИВАТОР Tip FPM 406 „AGROMEHANIKA“, доо или одговарајући _________________________________ (уписати назив) МОТОКУЛТИВАТОР Tip FPM 406, Dizel, FPM AGROMEHANIKA Motor KM 178 F-Kipor/Kama Vrsta motora Jednocilindrični, četvorotaktni, vazdušno hlađenje Gorivo Dizel Snaga (kw(ks) / o/min) 3,68(5) / 3000 ; 4(5,5) / 3600 Startovanje Ručno Spojnica (kvačilo) Suva, jedna lamela Menjač Mehanički Broj stepena prenosa-7, (5 brzina za vožnju napred, 2 brzine za vožnju unazad) Odnos stepena prenosa i brzine(km/h) Za vožnju napred: I-1,18; II-2,43; III-3.06;IV-6,40;V-16,02 Za vožnju nazad:I-1,46; II-3,74 Diferencijal: DA Izlazna vratila: Jedno Za pogon priključaka, 818 o/min Ručice upravljača Podesive po visini , podesive po strani u 6 pozicija Pomerljive za 180 ° za ugradnju priključaka sa prednje strane Točkovi Guma sa felnom (spoljna i unutrašnja guma), Dimenzije gume 4.00 x 10”(opcija 5.00 x10”) ili Bezbednosni sistem Ručica “MOTOR STOP” na upravljaču, kada se otpusti motor se gasi Težina(kg) 170 | ком | 1 |  |  |

- Мења се Образац структуре цене на страни 5 Конкурсне документације тако што се колони Врста добра уместо „МОТОКУЛТИВАТОР   Tip FPM 408  „AGROMEHANIKA“ уписује „МОТОКУЛТИВАТОР   Tip FPM 406  „AGROMEHANIKA“.  и гласи:

У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмељена.

Измена Конкурсне документације објављена је на Порталу Управе за јавне набавке и веб сајту Градске општине Нови Београд 27.08.2018. године

Нови рок за подношење понуда је 31.08.2018. до 10:00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити истог дана са почетком у 11:00 часова у канцеларији 87 Градске општине Нови Београд.

Заменик председника

Комисије за јавну набавку

Ирена Џудовић, с.р,