ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2019

ЈАВНА НАБАВКА:

НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“

(БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2019-7)

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, наручилац је примио захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Г. Општа расвета у позицијама 1, 3, 4, 5, 6 и 7 навели сте да се понуди светиљка слична типу „Philips“.

Питање бр.1  Који тип светиљки се тражи? У позицији је наведено „слично типу  Philips“, то сте навели произвођача светиљке али нисте навели који тип (каталошку ознаку) светиљки тражите? Са којим типом светиљки сте радили фотометријски прорачун у пројекту према коме је претпостављамо урађена конкурсна документација? У предмеру  сте навели карактеристике светиљки које тражите али потребно је да објавите који тачно модел или тип светиљки тражите да бисмо могли да понудимо такву светиљку као и због атестне документације.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Саставни део техничке документације, поред предмера су цртеж и прорачуни, које може Понуђач да погледа у просторијама Инвеститора.

На цртежима децидирано јасно пише колико треба да буде осветљај у свакој просторији, која боја светлосног извора и број светиљки. У предмеру је дефинисан и степен репродукције боја.

Извођач је обавезан да УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ФОТОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУН ЗА СВЕТИЉКЕ КОЈЕ НУДИ КРОЗ ОБРАЗАЦ XIII ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УКОЛИКО НЕ НУДИ СВЕТИЉКЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ КРОЗ ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗВРСЕН ПРОРАЧУН.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

У конкурсној документацији  у делу IV. Техничка документација и планови у техничком опису навели сте да све светиљке морају бити боје 4000К, међутим у предмеру радова и у XIII. Образац о произвођачима материјала и опреме ( вендор листа) за неке позиције стоји 3000К.

Питање бр. 2 Дефинишите тачно коју боју светла захтевате у позицијама радова?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор је дат у оквиру претходног питања и одговора.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр.3

Уколико нудимо светиљку која је слична типу „Philips“, а није произвођача „Philips“ већ неког другог произвођача, у XIII. Образац о произвођачима материјала и опреме (вендор листи)  навели сте да у том случају морамо урадити фотометријски прорачун за светиљке које нудимо у Dialux или  Relux програму , да бисмо то урадили морамо имати улазне податке просторија за које радимо прорачун тј. потребан нам је пројекат са димензијама просторија, као и тачан тип светиљке коју Ви захтевате у конкурсној документације да бисмо могли да упоредимо карактеристике светиљки коју Ви захтевате, а коју понуђач нуди, а које су битне за прорачун расвете? Такође нас интересује да ли је потребно урадити прорачун за све просторије у којима се налази светиљка S1 и S2 или не? Да ли је потребно радити прорачуне и за остале типове светиљки или само за типове S1 и S2?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

У сваком случају Пројектант Извођача неопходно је да изради свој прорачун осветљења, за сваку просторију, након избора конкретне светиљке.

Димензије просторије  су дефинисане AG пројектом.

Прорачун је неопходно да се уради за сваку просторију, како би се техничким пријемом извршило мерење осветљаја на основу пројектованог осветљаја у свакој просторији.

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни у Електроенергетским инсталацијама под Г. Општа расвета позиција 2. тражи се мрежа од канапа која се поставља испод светиљки фискултурне сале, као заштита од удара лопте, са кукама за затезање.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр.4 Молимо вас да одређеније дефинишите мрежу направљену од канапа за заштиту у фискултурној сали, које су димензије потребне мреже, од каквог канапа мора бити урађена, колика дебљина канапа треба да буде? Колико ће утицати сама мрежа на расвету у фискултурној сали, густина мреже – продор светлосног флукса кроз исту? Све је битно због прорачуна расвете.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Мрежа је слична "Галит" - Зрењанин, тип 3 са okcima 10x10cm.

У конкурсној документацији у XII. Образац структуре цене са упутством како да се попуни , Д – Рачунарска опрема и ИП телефонска инсталација за позиције 2, 3 , 4 као и позицију 5.4 тражи се безхалогени кабл 4х2х23AWG UTP Cat6 FR-LSZH „Teldor“.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање бр.5  Да ли безхалогени кабл 4х2х23AWG UTP Cat6 FR-LSZH „Teldor“, мора бити искључиво произвођача „Teldor“ или може бити неког другог произвођача нпр. Draka или Schrack?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Битно је да се обезбеди атест о безхалогености сваког кабла, коју приписују противпожарни прописи.

Није важно који је произвођач.

Напомена: Управо строги противпожарни прописи, за школе, захтевају да се код реконструкције школе демонтирају сви постојећи каблови који су испод малтера.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Ради што боље припреме ЈН број 7/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“, а у складу са питањем број 5 од четвртка 25.04.2019. године у 14,21 и одговором Наручиоца (у наставку):

Питање бр. 5

У одговорима на питања број предмета VII-404-1/2019-7 на постављено питање за позицију 05-03 Хидроизолација у вези гаранције, одговорили сте бришу се речи „Минимална гаранција за хидроизолацију  износи 10 година“ и уписују се речи „навести произвођачку гаранцију за хидроизолацију“

Молимо Вас за одговор шта подразумевате под тим „навести произвођачку гаранцију за хидроизолацију“- где би понуђач требало да наведе произвођачку гаранцију за хидроизолацију, да ли треба нешто да приложи уз понуду и који је рок који би требало да понуди како би све понуде биле једнаке?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

За хидроизолатерске радове доставити корпоративну гаранцију произвођача материјала за хидроизолацију са сертификатом од произвођача хидроизолационог материјала да је извођач радова - који је наведен у понуди - оспособљен за уградњу материјала наведеног произвођача и да корпоративна гаранција произвођача материјала важи за хидроизолатерске радове изведене од стране достављеног сертификованог извођача радова. Навести гарантни рок за хидроизолатерске радове.

Молимо Наручиоца за појашњење зашто се тражи  горе наведена документација, тј. сертификат произвођача изолације да је понуђач оспособљен за уградњу премаза, обзиром да је у питању 20м2 хидроизолационог премаза у санитарним чворовима, да се изолација не изводи у великој квадратури и са захтевнијом уградњом, тј. да није изолација темеља или крова (нпр у виду мембрана са преклопима, не уграђује се варењем и сл.)  Сматрамо да се  наведени тип изолације лакше уграђује и да није неопходна обука, као ни сертификовани извођач радова. Такође, у случају да је то неопходно, молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације где ће у XIII. Oбразац о произвођачима материјала и опреме додати део који се односи на хидроизолацију и тачно навести које карактеристике иста треба да испуни, колика је гаранција и како се доказује – да ли  је то технички лист који даје произвођач, или изјава истог, сертификат о оспособљености понуђача за уградњу  и сл.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

За све хидроизолатерске радове , а поготово хидроизолатерске радове који се "затварају" другим радовима и којима се више не може прићи без уклањања других радова или делова објекта потребно је доставити "корпоративну гаранцију произвођача материјала за хидроизолацију са сертификатом од произвођача хидроизолационог материјала да је извођач радова - који је наведен у понуди - оспособљен за уградњу материјала наведеног произвођача и да корпоративна гаранција произвођача материјала важи за хидроизолатерске радове изведене од стране достављеног сертификованог извођача радова. Навести гарантни рок за хидроизолатерске радове." Уколико понуђач не може доставити наведену гаранцију прихвата се "минимална гаранција понуђача на 10 година за хидроизолатерске радове". Наведеном гаранцијом обухваћено је и довођење у првобитно стање свих делова објекта на којима је интервенисано приликом отклањања недостатака на хидроизолацији у току гарантног рока.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Молимо Вас да, ради што боље припреме понуде за ЈН број 7/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“;  за део Спољног уређења,  VI ОПРЕМА МОБИЛИЈАРОМ доставите графички прилог, тј.  шеме (скице) предвиђене опреме.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Саставни део техничке документације, поред предмера су  шеме (скице) предвиђене опреме, које Понуђач може да погледа у просторијама Инвеститора

Појашњење је објављено дана 06.05.2019. године на Порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Нови Београд, 06.05.2019. године

Председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић, с.р.